消防救援队伍作战训练安全题库

题库说明：

1、单选题（共220题）、多选题（共166题），共386题；

2、每套试题单选题30题，每题2分，共60分；多选题10题，每题4分，共40分；

3、考试时长30分钟；

4、评判标准：70分为及格，80分为良好，90分为优秀。

一、单选题（共220题）

1、（第一条）根据《中华人民共和国消防法》《执勤战斗条令》《消防员职业健康标准》等法律规范，结合（     ），制定本手册。  （  D  ）

A、灭火作战安全准则

B、训练安全准则

C、抢险救援作战安全工作实际

D、灭火救援作战安全工作实际

2、（第三条）消防救援队伍作战训练行动，遵循“（      ）”的指导思想，坚持指战员“生命至上”原则， 落实“一岗双责，在岗履职，齐抓共管，失责追责”相关要求。  （  B  ）

A、预防为主、防消结合

B、安全第一、预防为主

C、严格训练、严格要求

D、准军事化、准现役化

3、（第三条）消防救援队伍作战训练行动，遵循“安全第一、预防为主”的指导思想，坚持指战员“（     ）”原则， 落实“一岗双责，在岗履职，齐抓共管，失责追责”相关要求。  （  A  ）

A、生命至上

B、敢打必胜

C、救人第一

D、合理冒险

4、（第四条）通过明确灭火救援作战行动安全责任，健全（    ），严密（    ），强化（    ），落实防范举措，科学组织实施，提升预防能力，努力杜绝和明显减少各类灭火救援作战训练行动指战员伤亡事故的发生。  （  C  ）

A、中队编程、安全责任、安全意识

B、班组组织、作战规划、身体素质

C、安全组织、安全制度、安全意识

D、大队编程、作战体制、体能素质

5、（第五条）各级消防救援队伍（    ）为本级作战训练安全工作第一责任人，分管领导、业务部门领导、现场指挥员（训练组织者）为灭火救援作战训练安全直接责任人，安全员具体负责作战训练安全管控监督工作。   （  B  ）

A、行政主官

B、党政主要负责同志

C、班长

D、安全员

6、（第五条）各级消防救援队伍党政主要负责同志为本级作战训练安全工作(     )，分管领导、业务部门领导、现场指挥员（训练组织者）为灭火救援作战训练安全直接责任人，安全员具体负责作战训练安全管控监督工作。  （  B  ）

A、直接责任人

B、第一责任人

7、（第五条）各级消防救援队伍党政主要负责同志为本级作战训练安全工作第一责任人，分管领导、业务部门领导、现场指挥员（训练组织者）为灭火救援作战训练安全直接责任人，（    ）具体负责作战训练安全管控监督工作。  （  C  ）

A、带队干部

B、战斗员

C、安全员

D、通信员

8、（第六条）严格落实（    ）制度。总队每半年、支队每季度、大队、站每月至少开展1次灭火救援作战训练安全形势分析，查找责任落实、人员编配、学习训练、装备维保、车辆巡查、行车管理、作战安全等方面存在的问题或薄弱环节，分析原因，总结教训，制定针对性措施。   （  D  ）

A、思想形势分析

B、舆情分析

C、队伍形势分析

D、安全形势分析

9、（第六条）严格落实安全形势分析制度。总队每半年、支队每季度、大队、站每月至少开展（    ）灭火救援作战训练安全形势分析，查找责任落实、人员编配、学习训练、装备维保、车辆巡查、行车管理、作战安全等方面存在的问题或薄弱环节，分析原因，总结教训，制定针对性措施。  (  A  )

A、1次

B、2次

C、3次

D、4次

10、（第六条）严格落实安全形势分析制度。总队（    ）、支队（    ）、大队、站（    ）至少开展1次灭火救援作战训练安全形势分析，查找责任落实、人员编配、学习训练、装备维保、车辆巡查、行车管理、作战安全等方面存在的问题或薄弱环节，分析原因，总结教训，制定针对性措施。   (  D  )

A、每年、每半年、每季度

B、每季度、每月、每周

C、每半年、每月、每周

D、每半年、每季度、每月

11、（第六条）严格落实（    ）制度。定期开展安全常识学习教育，每逢重大节日、重大活动、重要节点，季节转换、队员复退等特殊或敏感时期，以及执行重特大特殊灾害救援时，必须开展符合形势任务、气候特点的安全教育，明确安全防事故措施与要求。    （  B  ）

A、安全形势分析

B、安全教育训练

C、干部跟班作业

D、安全督导提示

12、（第六条）严格落实安全教育训练制度。（    ）开展安全常识学习教育，每逢重大节日、重大活动、重要节点，季节转换、队员复退等特殊或敏感时期，以及执行重特大特殊灾害救援时，必须开展符合形势任务、气候特点的安全教育，明确安全防事故措施与要求。    （  D  ）

A、每月

B、每周

C、每天

D、定期

13、（第六条）消防站常态开展安全行动专项训练，训练时间每周不少于（    ）。    (  A  )

A、1课时

B、2课时

C、半天

D、1天

14、（第六条）（    ）常态开展安全行动专项训练，训练时间每周不少于1课时。  （  D  ）

A、消防总队

B、消防支队

C、消防大队

D、消防站

15、（第六条）严格落实（    ）制度。作战训练必须由与之规模相匹配的级别干部到场组织实施，实行统一管理、分级负责，落实安全检查和全程监督。进行侦察、攻坚及非常规灭火救援行动时，必须由干部或班长带队，现场最高指挥应明确各段任务分工，站指挥应掌握现场本站人员位置及作战任务。（  C  ）

A、安全形势分析

B、安全教育训练

C、干部跟班作业

D、落实安全督导提示

16、（第六条）作战训练必须由与之规模相匹配的级别（    ）到场组织实施，实行统一管理、分级负责，落实安全检查和全程监督。进行侦察、攻坚及非常规灭火救援行动时，必须由干部或班长带队，现场最高指挥应明确各段任务分工，站指挥应掌握现场本站人员位置及作战任务。  （  B  ）

A、班长

B、干部

C、中队长助理

D、装备技师

17、（第六条）严格落实干部跟班作业制度。作战训练必须由与之规模相匹配的级别干部到场组织实施，实行统一管理、分级负责，落实安全检查和全程监督。进行侦察、攻坚及非常规灭火救援行动时，必须由（    ）带队，现场最高指挥应明确各段任务分工，站指挥应掌握现场本站人员位置及作战任务。  （  D  ）

A、干部

B、班长

C、安全员员

D、干部或班长

18、（第六条）严格落实（    ）制度。总队、支队两级全勤指挥部必须设置灭火救援安全官，专门负责灭火救援现场安全管理、督察。消防救援大队、站到场至少明确1名干部或班长担任现场安全员，专门负责现场安全监测、提示。总队、支队安全官对灭火救援现场安全员实行统一管理。  （  B  ）

A、安全教育训练

B、安全官（员）

C、干部跟班作业

D、安全督导提示

19、（第六条）严格落实安全官（员）制度。（    ）两级全勤指挥部必须设置灭火救援安全官，专门负责灭火救援现场安全管理、督察提示。   （  A  ）

A、总队、支队

B、支队、大队

C、大队、中队

D、部局、总队

20、（第六条）严格落实安全官（员）制度。总队、支队两级全勤指挥部必须设置灭火救援安全官，专门负责灭火救援现场安全管理、督察。消防救援（    ）、（    ）到场至少明确1名干部或班长担任现场安全员，专门负责现场安全监测、提示。  （  C  ）

A、总队、支队

B、支队、大队

C、大队、站

D、部局、总队

21、（第六条）严格落实安全官（员）制度。总队、支队两级全勤指挥部必须设置灭火救援安全官，专门负责灭火救援现场安全管理、督察。消防救援大队、站到场至少明确1名干部或班长担任现场（    ），专门负责现场安全监测、提示。  （  D  ）

A、指挥员

B、通讯员

C、卫生员

D、安全员

22、（第六条）总队、支队每年应对安全官（员）进行不少于(     )的专项培训，逐步推进持证上岗。    （  A  ）

A、10天

B、20天

C、30天

D、60天

23、（第六条）严格落实（    ）制度。总队、支队应定期对队伍作战训练安全情况开展督导检查，要通过图传系统、组织督导专班实时实地监督会操考核、实战演练和大型灭火救援安全行动，及时发现和纠正存在的问题。    （  B  ）

A、安全教育训练

B、安全督导提示

C、干部跟班作业

D、安全官（员）

24、（第六条）严格落实安全督导提示制度。（    ）应定期对队伍作战训练安全情况开展督导检查，要通过图传系统、组织督导专班实时实地监督会操考核、实战演练和大型灭火救援安全行动，及时发现和纠正存在的问题。    （  A  ）

A、总队、支队

B、支队、大队

C、大队、站

D、支队、中队

25、（第六条）严格落实安全督导提示制度。总队、支队应定期对队伍作战训练安全情况开展（    ），要通过图传系统、组织督导专班实时实地监督会操考核、实战演练和大型灭火救援安全行动，及时发现和纠正存在的问题。    （  D  ）

A、现场提问

B、实战演练

C、灭火演练

D、督导检查

26、（第六条）总队、支队全勤指挥部在（    ），以及各级作战指挥中心在调度过程中应主动界入，持续提醒安全注意事项。    （  A  ）

A、出动途中

B、归队途中

C、训练当中

27、（第六条）总队、支队全勤指挥部在出动途中，以及各级作战指挥中心在调度过程中应(     )，持续提醒安全注意事项。  （  C  ）

A、视情界入

B、随机界入

C、主动界入

D、被动界入

28、（第六条）严格落实作战（    ）制度。总队、支队、大队应将作战行动安全作为战例研讨的必评内容。消防救援站在每一起有影响的灭火救援行动后，都应组织即时作战安全讲评，即时讲评通常在现场器材收整完毕后，或归队恢复战备后转入正常生活、工作秩序前进行。   （  B  ）

A、安全教育

B、安全讲评

C、安全督导

D、安全官（员）

29、（第六条）严格落实作战安全讲评制度。总队、支队、大队应将作战行动安全作为战例研讨的必评内容。消防救援站在（      ）有影响的灭火救援行动后，都应组织即时作战安全讲评，即时讲评通常在现场器材收整完毕后，或归队恢复战备后转入正常生活、工作秩序前进行。   （  A  ）

A、每一起

B、每一周

C、每一月

D、每一季度

30、（第七条）在确保（     ）的前提下开展救援行动，尤其是无人员被困或确定被困人员已无生还可能时，不得强行内攻，严禁冒险作业。进入危险建筑内攻前必须进行评估，必要时邀请建筑结构专家进行鉴定。   （  B  ）

A、队友安全

B、自身安全

C、财产安全

D、环境安全

31、（第七条）在确保自身安全的前提下开展救援行动，尤其是无人员被困或确定被困人员已无生还可能时，不得强行内攻，严禁冒险作业。进入危险建筑内攻前必须（     ），必要时邀请建筑结构专家进行鉴定。    （  D  ）

A、进行测温

B、进行询问

C、进行勘察

D、进行评估

32、（第七条）作战行动过程中应根据现场危害风险，落实（     ），随身携带空（氧）气呼吸器，在充烟、高温、有毒、缺氧等场所侦察或作业时，必须佩戴使用。并根据作战环境情况使用安全导向绳（水面漂浮绳）或救生照明线进行保护，严禁疏于防护。     （  C  ）

A、11项基本防护

B、防坠落防护

C、等级防护

D、防冻防护

33、（第七条）作战行动过程中应根据现场危害风险，落实等级防护，随身携带（     ），在充烟、高温、有毒、缺氧等场所侦察或作业时，必须佩戴使用。并根据作战环境情况使用安全导向绳（水面漂浮绳）或救生照明线进行保护，严禁疏于防护。   （  A  ）

A、空（氧）气呼吸器

B、过虑式防毒面具

C、护目镜

D、测温仪

34、（第七条）作战行动应根据指挥员指令，编组实施，至少（    ）以上协同配合，同进同出，严禁擅自行动。   （  B  ）

A、一人

B、两人

C、三人

D、四人

35、（第七条）进入危害现场进行侦察或作业前应设置（    ），大面积灾害现场应多点设置安全员，在出入口处进行登记，检查防护装备，明确进攻路线、通信方式、撤离信号、撤退路线、接应点，安全员必须坚守战位，保持不间断联络，做好接应准备，直至内攻人员全部撤出，严禁擅离职守。   （  C  ）

A、通信员

B、卫生员

C、安全员

D、指挥员

36、（第七条）进入危害现场进行侦察或作业前应设置安全员，大面积灾害现场应多点设置安全员，在（    ）进行登记，检查防护装备，明确进攻路线、通信方式、撤离信号、撤退路线、接应点，安全员必须坚守战位，保持不间断联络，做好接应准备，直至内攻人员全部撤出，严禁擅离职守。   （  A  ）

A、出入口处

B、内攻起点处

C、单位大门处

D、全勤指挥部外

37、（第七条）执行（     ）等危险战斗任务时，遇空气呼吸器余量不足、器材故障、体能下降、突发险情等情况，无法按时安全有效完成既定任务时，应立即调整战斗部署或果断撤离、整装再战，严禁逞强作业。  （  C  ）

A、外围侦查

B、外围警戒

C、內攻

D、战斗分工

38、（第七条）（    ）发生触电、溺水、窒息等紧急情况，必须持续采取心肺复苏等针对性急救措施，送医途中必须安排人员随车护送，持续急救，严禁中断急救。  （  B  ）

A、被困者

B、队友

C、围观群众

D、家属

39、（第七条）发现危险情形、本人及队友受伤或身体不适等，必须立即向（    ）报告，同时采取相应处置措施，排除或避开险情，停止作业或撤离现场，医治伤情或入院治疗，严禁隐瞒不报。  （  C  ）

A、队友

B、班长

C、指挥员

D、医生

40、(第八条)消防员参加灭火战斗时，应根据火场危害程度，严格按照防护等级要求采取防护措施。通常情况下，必须着消防员（    ）、靴，佩戴消防头盔、灭火防护头套、消防手套、消防腰带、应急逃生自救安全绳、呼救器、方位灯、照明灯等基本防护装备，携带空（氧）气呼吸器，根据要求佩戴通信设备并保持通信畅通。    （  A  ）

A、灭火防护服

B、隔热服

C、战斗服

D、抢险救援服

41、（第八条）消防员参加灭火战斗时，应根据火场危害程度，严格按照防护等级要求采取防护措施。进入现场的摄像员、宣传员、通信员、单位技术人员等，也必须按照相关要求进行等级防护，并编组管理，（    ）单独作业。    (  B  )

A、可以

B、严禁

C、因工作需要时可以

D、自认为安全的情况下可以

42、（第八条）消防员参加灭火战斗时，应根据火场危害程度，严格按照防护等级要求采取防护措施。通常情况下，必须着消防员灭火防护服、靴，佩戴消防头盔、灭火防护头套、消防手套、消防腰带、应急逃生（    ）、呼救器、方位灯、照明灯等基本防护装备，携带空（氧）气呼吸器，根据要求佩戴通信设备并保持通信畅通。   （  A  ）

A、自救安全绳

B、腰斧

C、救生钩

D、指示标识

43、（第八条）消防员参加灭火战斗时，应根据火场危害程度，严格按照防护等级要求采取防护措施。进入高温、热辐射强和有爆炸危险区域时，必须着消防隔热服、消防避火服或防爆服，佩戴防高温手套，（    ）着降温背心。  （  C  ）

A、通常

B、严禁

C、视情

D、结合自身负重能力

44、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。通常情况下，必须着抢险救援服，佩戴抢险救援头盔、消防护目镜、抢险救援靴、抢险救援手套，（     ）等防护装备。    （  B  ）

A、破拆工具

B、照明灯具

C、防静电内衣

D、阻燃头套

45、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和（    ），按照防护等级佩戴相应特种防护装备。     （  A  ）

A、危险特性

B、破坏程度

C、倒塌程度

D、爆炸程度

46、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进入危险化学品泄漏事故现场或有传染疾病危险的区域时，重危区作业人员根据需要必须着（    ），轻危区作业人员应当着二级防化服。易燃易爆区域还应当着防静电服，防静电内衣、袜子和手套。     （  A  ）

A、特级或一级防化服

B、二级防化服

C、三级防化服

D、防静电服

47、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进入危险化学品泄漏事故现场或有传染疾病危险的区域时，重危区作业人员根据需要必须着特级或一级防化服，轻危区作业人员应当着（    ）防化服。易燃易爆区域还应当着防静电服，防静电内衣、袜子和手套。     （  B  ）

A、特级或一级防化服

B、二级防化服

C、三级防化服

D、防静电服

48、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。处置压缩、液化气体泄漏事故时，(     )采取防冻措施。   （  A  ）

A、必须

B、视情

C、严禁

49、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进行水域救援时，必须着消防员专用（    ），水下救援需佩戴潜水装具，严禁着消防防护服下水救援。开展冰面救援时还应着干式水域救援服，并采取相关保暖措施。   （  B  ）

A、救生圈

B、救生衣

C、潜水服

D、干式或湿式救援服

50、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。摘取马蜂窝时，必须着（    ），并佩戴护目镜。    （  A  ）

A、防蜂服

B、防化服

C、战斗服

D、抢险救援服

51、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进行水域救援时，必须着消防员专用救生衣，水下救援需佩戴潜水装具，严禁着消防防护服下水救援。开展冰面救援时还应着（    ），并采取相关保暖措施。  （  B  ）

A、湿式水域救援服

B、干式水域救援服

C、潜水服

D、灭火战斗服

52、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进行水域救援时，必须着消防员专用救生衣，水下救援需佩戴潜水装具，（    ）着消防防护服下水救援。开展冰面救援时还应着干式水域救援服，并采取相关保暖措施。   （  D  ）

A、必须

B、通常

C、视情

D、严禁

53、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进入有（    ）区域时，必须着核沾染防护服等专业防护装具，佩戴个人辐射剂量仪，并在专业人员指导下开展救援行动。  （  C  ）

A、高温

B、强酸碱

C、核放射危险

D、高压

54、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进入有核放射危险的区域时，（    ）着核沾染防护服等专业防护装具，佩戴个人辐射剂量仪，并在专业人员指导下开展救援行动。   （  A  ）

A、必须

B、通常

C、视情

D、严禁

55、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进入有核放射危险的区域时，必须着核沾染防护服等专业防护装具，佩戴个人辐射剂量仪，并在（    ）开展救援行动。   （  A  ）

A、专业人员指导下

B、自行判断

C、最快速度

D、自我经验判定下

56、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。进入高温、浓烟、有毒、缺氧区域、封闭空间时，必须佩戴使用空（氧）气呼吸器或移动供气源，（    ）使用过滤式防护装具。开放式有毒区域也可使用强制送风呼吸器、消防过滤式综合防毒面具。   （  D  ）

A、也可

B、视情

C、通常

D、严禁

57、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。高空作业时，应穿戴救生吊带，携带安全绳，配备（    ）。   （  A  ）

A、防坠落辅助设备

B、鸡爪扣绳

C、止坠器

D、安全钩

58、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。开展金属、混凝土、玻璃等物质破拆时，应佩戴护目镜及具备（    ）功能的手套等防护装备。   （  B  ）

A、防危化品

B、防割

C、防火

D、防静电

59、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。处置现场可能接触到人员、动物尸体或体液时，消防员还必须佩戴口罩、眼罩和（    ），做好卫生防疫措施。  （  D  ）

A、抢险救援手套

B、灭火手套

C、皮质手套

D、医用手套

60、（第十一条）针对特别危险情形，可采取主动防范手段降低安全风险。高温场所作业时，可出水冷却，或打湿消防员防护服增强防护效果。轮换时在阴凉通风的安全区域休息，第一时间脱掉上衣，采取将上半身浸没凉水桶等降温措施降低体温，及时补充含（    ）等元素的功能饮料和高能食品，并检测心肺功能和体温，恢复正常后，才能再次进入高温场所作业。     (  A  )

A、钠、钾

B、铁、钙

C、锂、钙

D、铁、锌

61、（第十一条）针对特别危险情形，可采取主动防范手段降低安全风险。高强度作业时，定时组织战斗人员轮换休息，轮换休息和更换空气呼吸器钢瓶（    ）在安全区域进行。   （  B  ）

A、视情

B、必须

C、严禁

62、（第十一条）针对特别危险情形，可采取主动防范手段降低安全风险。重大灾害事故处置时或事后，及时安排（    ）进行心理干预。   （  C  ）

A、干部

B、班长

C、专业人员

D、领导

63、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。个人防护装备要加强日常检查，确保（    ），发现损坏或性能明显下降，不得穿着使用，并及时更换。    （  A  ）

A、完整无损

B、外观漂亮

64、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。（    ）穿着非标或过期防护装备，私自拆改结构、去除附件。  （  A  ）

A、不得

B、视情

C、可以

65、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。脱卸防化服前要（    ），脱卸过程中不得直接接触防化服外表面。  （  B  ）

A、用清水清洗

B、彻底洗消

C、气流吹扫

D、高温晾干

66、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。脱卸防化服前要彻底洗消，脱卸过程中（    ）直接接触防化服外表面。   （  A	）

A、不得

B、可以

67、（第十三条）车库门口紧邻市政道路的，消防车辆出警时，应安排人员实施（    ），提示门前来往车辆、行人。  （  B  ）

A、站岗

B、警戒

C、做好防暴准备

D、做好信访工作

68、（第十四条）在雨、雪、雾、大风等气候条件下，或在冰雪、泥浆、湿滑等路面行驶时，必须（    ），必要时增配防滑链，同时开启雾灯、“双闪”等警示灯。   （  A  ）

A、减速慢行

B、随时紧急制动

C、频繁超车

69、（第十四条）车辆行驶时，消防员（    ）将肢体伸出车窗外。  （  A  ）

A、不得

B、可以

70、（第十四条）车辆行驶时，设有安全带座位的乘员（    ）系安全带。  （  A  ）

A、应

B、可以不

71、（第十四条）车辆在出警行驶途中，驾驶员应控制车速，与前车保持足够的安全距离，（    ）强行超车，防止摩托车、自行车、行人、车辆横穿和急速转弯变道。   （  A  ）

A、严禁

B、可以

72、（第十四条）倒车时必须安排人员在车辆（    ）进行指挥警戒。 （  B  ）

A、一侧后方

B、两侧后方

C、侧方

D、前方

73、（第十五条）车辆到达现场后，应当根据现场情况选择适当的停车位置，并统一在道路（    ）靠边停放，车辆之间应保持约20米的安全距离。  （  A  ）

A、一侧

B、两侧

C、中间

74、（第十五条）车辆到达现场后，应当根据现场情况选择适当的停车位置，并统一在道路一侧靠边停放，车辆之间应保持约（    ）米的安全距离。 （  D  ）

A、5

B、10

C、15

D、20

75、（第十五条）扑救高危场所火灾时，车辆应当停在便于展开、便于转移的安全位置，车头应朝（    ）方向。  （  D  ）

A、进攻

B、灾害现场

C、车辆进入时

D、撤离

76、、（第十五条）在进入易燃易爆气体或者可燃液体泄漏的场所前，车辆必须安装（    ），并停靠在上风或侧上风位置。 （  B  ）

A、行车记录仪

B、防火罩

C、车载对讲机

D、可燃气体探测仪

77、（第十五条）在进入易燃易爆气体或者可燃液体泄漏的场所前，车辆必须安装防火罩，并停靠在（    ）位置。  （  C  ）

A、上风

B、逆风

C、上风或侧上风

D、下风或侧下风

78、（第十五条）当车辆必须停在坡路上时，应采取可靠的（    ）措施。  （  B  ）

A、防滑

B、防溜

C、防水

D、防爆

79、（第十五条）开门下车时，应首先观察车辆、行人来往情况，避免开门下车与来往车辆、行人发生碰撞，并尽量（     ）下车。 （  D  ）

A、从靠近道路一侧开门

B、从车辆右侧开门

C、从车辆左侧开门

D、从靠近人行道一侧开门

80、（第十五条）开展交通道路火灾扑救或应急救援时，救援车辆应跨路斜停（车尾靠近来车方向）在事故车辆后方，停靠位置应距离事故点不少于（    ）米。   （  C  ）

A、10

B、30

C、50

D、100

81、（第十五条）增援时，未向现场指挥员请示，未明确火场任务，（    ）驶入现场停靠。  （  C  ）

A、原则上

B、应当

C、不可盲目

82、（第十五条）在进入易燃易爆气体或者可燃液体泄漏的场所前，车辆必须安装防火罩，并停靠在上风或侧上风位置。（    ）停靠在地沟、窨井、管道上方及其附近。  （  B  ）

A、可以

B、严禁

83、（第十五条）处置公路隧道灾害事故，一般情况下车辆应停放在（    ）。  （  B  ）

A、隧道两端洞外左侧

B、隧道两端洞外右侧

C、隧道一端洞外左侧

D、隧道一端洞外右侧

84、（第十六条）在存建筑倒塌风险的事故现场，警戒区域半径不小于建筑物高度的（    ）倍。  （  C  ）

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2

85、（第十六条）在道路进行灭火救援时，一般道路警戒距离不少于（    ）米。 （  D  ）

A、50

B、100

C、150

D、200

86、（第十六条）在高速公路进行灭火救援时，应在救援区域前、后方（   ）米处设置发光或反光的警戒和事故警示标志。 （  C  ）

A、100

B、200

C、500

D、1000

87、（第十六条）高速公路，在救援区域前、后方500米处设置发光或反光的警戒和事故警示标志，并在（    ）米处设置第二道警戒。 （  C  ）

A、50

B、100

C、200

D、300

88、（第十六条）遇有雨、雪、雾等天气或夜间，警戒距离均应扩大（    ）倍。 （  A  ）

A、一

B、二

C、三

D、四

89、（第十七条）在事故现场进行侦察时，侦查小组不应少于（    ）人，由指挥员带领，严禁单独行动，情况复杂现场必须有单位知情人引导，灾情侦察应贯穿于作战行动全过程。 （  B  ）

A、2

B、3

C、4

D、5

90、（第十七条）进入建筑物内部侦察时，应当对（     ）进行评估，并充分利用地形、地物，靠近承重结构行动。 （  C  ）

A、建筑结构长度

B、建筑结构高度

C、建筑结构强度

D、建筑结构宽度

91、（第十七条）进入建筑物内部侦察行进时，必须前虚后实，探步前进，发现危险（    ），并设置标识警示后续人员，防止坠落物伤人或指战员坠落伤害。 （  B  ）

A、必须迅速前冲

B、必须主动规避

C、必须立刻呼叫

92、（第十七条）侦察线路长、转弯多时，应设中间保护点，中间保护点不宜过多，每个保护点不应少于（    ）人。 （  B  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

93、（第十七条）进入有发生爆炸、中毒危险区域侦察时，选择精干人员，并严格控制人数，进入危险化学品泄漏区域侦察前，必须设置（    ），并在安全区域预留同等级防护的后备小组，随时做好救援准备。  （  C  ）

A、保护区

B、安全区

C、洗消区

94、（第十八条）利用拉梯在窗口、阳台设置阵地时，角度不得过陡，确保拉梯接触点的稳定性。要避开喷火冒烟的阳台、窗口正面，拉梯上端必须高出窗口、阳台（    ）个以上梯蹬，梯上最多不得超过（    ）人，并采取固定措施。 （  D  ）

A、1、2

B、2、3

C、1、3

D、2、2

95、（第十八条）压缩气体钢瓶或者油桶库房着火，必须在充分冷却，确认（    ），方能深入内部设置水枪阵地。  （  B  ）

A、无热流后

B、无爆炸危险后

C、无烟气后

D、无泄漏后

96、（第十八条）在外部设置水枪阵地时，应采取措施或保持足够的（    ），严防建筑外墙倒塌伤人。  （  D  ）

A、水枪压力

B、用水量

C、射程距离

D、安全距离

97、（第十八条）货（油）轮的货（油）舱起火，情况不明 或温度较高的情况下，应保持一定的安全距离，(    )直接登至货（油）舱甲板灭火。 （  A  ）

A、严禁

B、可以

98、（第十八条）水枪后应留有（    ）米左右的机动水带，水枪手位于两侧站立，身高矮的在前，以便战斗员及时发现异常、快速移动位置躲避风险。 （  C  ）

A、5

B、30

C、10

D、20

99、（第十八条）楼层进攻时，分水器阵地通常设置在主入口处，燃烧层高于（    ）层的一般设置在下一层或下两层楼梯间。斗员及时发现异常、快速移动位置躲避风险。 （  B  ）

A、3

B、6

C、8

D、15

100、（第十八条）分水器后干线水带在（    ）时，应对分水器进行固定。（  B  ）

A、蜿蜒铺设

B、垂直铺设

C、水平铺设

101、（第十八条）高层垂直供水或大面积灾害事故现场，应在地面适当位置设置（    ）分水器，便于泄压和转移供水阵地。 （  B  ）

A、一道

B、两道

C、三道

D、四道

102、（第十九条）灭火时应当采用正确射水姿势，开、关水枪（分水器）时（    ）。  （  A  ）

A、动作要缓慢，避免水锤作用，严禁对射误伤他人

B、动作要迅速，达到迅速向火场供水状态

C、动作要连贯，讲究一气呵成

D、动作要迅速，避免无法快速灭火

103、（第十九条）扑救木质楼板、吊顶的建筑物火灾时，应当使用（    ）探试楼板、吊顶强度。（  B  ）

A、开花水

B、直流水

C、喷雾水

104、（第十九条）严禁用水或泡沫扑救遇湿易燃、易爆物质火灾，严禁使用（    ）扑救可燃粉尘、强腐蚀性物质火灾，或冲击炼铁炉内钢水等超高温物质，防止引发爆炸或火势蔓延扩大。  （  B  ）

A、开花水

B、直流水

C、喷雾水

105、（第十九条）扑救木质楼板、吊顶的建筑物火灾时，应当使用直流水探试楼板、吊顶强度，确认没有塌落危险后，（    ）的方式进入室内救人、灭火。   （  D  ）

A、前实后虚缓慢前进

B、左右虚步快速前进

C、前虚后实快速前进

D、前虚后实探步前进

106、（第十九条）室内（   ）射水时，应注意排水，防止过载倒塌。 （  B  ）

A、小量

B、大量

107、（第十九条）必须带电灭火时，应当按照带电灭火的要求，严禁接触裸露电线、电气开关或在电线下方站立，若使用直流水灭火时应当采用（    ）方式，保持水枪有效接地。 （  B  ）

A、持续直流

B、点射

108、（第十九条）扑救可燃气体、挥发性易燃液体火灾时，（    ）灭火，灭火后，要防止（    ），扑救重质油品火灾时，严防沸溢喷溅伤人。 （  C  ）

A、应尽早       闪燃、爆燃

B、禁止         复燃、复爆

C、不得盲目       复燃、复爆

109、（第十九条）掩护时一般使用喷雾射流，与保护目标保持(     )的有效距离。  (  B  )

A、1-3米

B、3-5米

C、8-10米

D、10-20米

110、（第十九条）冰面救援时应检测(    )，选择距离被困人员较近的河岸作为救援起点，视情在冰面铺设木板等增强安全系数,配备橡皮艇的单位必须运用橡皮艇开展救援行动。  (  D  )

A、冰面体积

B、冰面重量

C、冰面大小

D、冰面厚度

111、（第十九条）冰面救援时应检测冰面厚度，选择距离被困人员较近的河岸作为救援起点，视情在冰面铺设木板等增强安全系数,配备（    ）的单位必须运用开展救援行动。  （  C  ）

A、冲锋舟

B、摩托艇

C、橡皮艇

112、（第十九条）利用消防梯登高开辟外攻路线时，应落实专人保护，必要时应借助（    ）设立安全绳保护支点。    （  C  ）

A、梯绳

B、梯腿

C、梯首

D、梯脚

113、（第十九条）内攻人员完成既定作战任务后必须（    ），不得随意改变作战行动。  （  B  ）

A、原地等待

B、立即撤出

C、消除隐患

D、自行继续进攻

114、（第二十条）救援人员编组不得少于（    ）人，并指定一名负责人。 （  C  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

115、（第二十条）在高空利用绳索、软梯、缓降器救人或者自救时，固定点必须牢固，必须设置不少于（    ） 处固定支点；必须使用安全绳对救援人员和被救人员进行保护。  （  B  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

116、（第二十条）使用登高器材登高救人时，（    ），实施有效救助。  （  B  ）

A、尽量不与被困人员交流

B、尽量稳定被困人员情绪

C、尽量与被困人员保持远距离

D、尽量与被困人员探讨自弃的深层次原因

117、（第二十条）深井救人时，优先使用救援三脚架，必须利用（    ）对井下环境进行检测，对井口、井壁实施加固。  （  B  ）

A、气象仪

B、有毒（可燃）气体检测仪

C、核放射检测仪

D、化学毒气检测仪

118、（第二十条）水域及洪涝灾害中进行救助时，应当选派水性和身体素质好的人员进行施救，从被困人员（    ）靠近；水下救援时，应安排取得潜水员相应资质的人员佩戴潜水防护装具下水救援。  （  B  ）

A、前侧

B、后侧

C、左侧

D、右侧

119、（第二十一条）排烟降毒时，有毒烟气必须向（    ）方向排放，并提前疏散可能受到烟雾威胁的人员。  （  C  ）

A、上风

B、左侧风

C、下（侧）风

D、右侧风

120、（第二十三条）现场起重破拆必须佩戴(     )、手套等防护装置。正确选择位置，使用快捷、高效的器材，合理实施起重破拆。 （  A  ）

A、护目镜（面罩）

B、空气呼吸器

C、热成像仪

D、阻燃头套

121、（第二十三条）使用切割器具破拆时，要平稳操作、（    ）切割，切割器具前方不得站人。   （  C  ）

A、折线

B、弧线

C、直线

D、弯线

122、（第二十三条）实施扩张时，应选好两侧受力点，扩张器开口方向与受力面要保持（    ），对硬、脆等物质进行扩张时，要防止碎片弹射伤人。 （  A  ）

A、垂直

B、60°倾斜

C、45°倾斜

D、30°倾斜

123、（第二十三条）起重时，找准受力位置，气垫受力面塞入物体下部必须在总面积（    ）以上；严禁重叠使用不带重叠连接装置的起重气垫；起重车辆时，要做好车辆固定防滑措施。 （  A  ）

A、75%

B、50%

C、25%

D、15%

124、（第二十三条）起重时，（    ）重叠使用不带重叠连接装置的起重气垫。 （  A  ）

A、严禁

B、可以

125、（第二十三条）牵引吊升作业时，吊臂及转移线路下方（    ）站人。 （  A  ）

A、严禁

B、可以

126、（第二十三条）起吊可燃物质或现场发生可燃物质泄漏时，必须（    ）对吊索进行出水防护，防止产生火花引发燃烧爆炸。 （  A  ）

A、持续

B、偶尔

C、禁止

127、（第二十三条）破拆门窗玻璃时，必须站在门窗侧面，从玻璃（    ）开始破拆；从破拆处进出时，必须清除残留的玻璃碎片。 （  A  ）

A、上方一角

B、正中间

C、下方中间

D、上方中间

128、（第二十三条）在有燃烧爆炸危险的场所进行起重破拆作业时，必须使用（    ），或采取有效防爆措施，并使用喷雾（开花）水枪进行掩护。  （  A  ）

A、无火花工具

B、液压破拆工具

C、双轮异向切割机

D、无齿锯

129、（第二十四条）一般情况下应在水带线路铺设完成，分水器、水枪控制人员就位以后方可实施供水。紧急情况下提前供水时，水头应与铺设线路的人员保持（     ）根水带以上的安全距离。   （  B  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

130、（第二十四条）水带铺设应平直、沿路边设置，跨越道路时垂直铺设，并应设置水带护桥，参战人员(    )站立于打卷水带之间，(    )缠绕身体。  （  A  ）

A、不得     不得

B、可以     不得

C、可以     可以

131、（第二十四条）垂直铺设水带时，必须在底层设置（    ）道分水器，并使用水带挂钩、绳索、水带接口加固件等进行固定，水带固定点应选在两条水带接口下端，下方不得站人。  （  B  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

132、（第二十四条）耦合供水时，（    ），停水时后车先减压停泵，不得急停。  （  A  ）

A、前车先启动加压

B、后车先启动加压

C、两车同时启动加压

D、以上说法都可以

133、（第二十四条）危险化学品处置现场车辆应停靠上风侧水源，保持足够安全距离，设置不少于（   ）路不同来源的供水线路。  （  B  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

134、（第二十五条）关阀堵漏编组一般为（   ）人，必须在工艺处置队，或厂方技术人员指导配合下进行，全程实施喷雾水掩护。   (  B  )

A、1至2

B、2至3

C、3至5

D、5至8

135、（第二十五条）关阀堵漏编组必须在工艺处置队，或厂方技术人员指导配合下进行，全程实施（   ）掩护。   (  B  )

A、开花水

B、喷雾水

C、泡沫

136、（第二十五条）必须使用型号合适的关阀堵漏器材工具，严禁使用非（    ）器材。  （  A  ）

A、防爆

B、防电

C、防水

D、防毒

137、（第二十五条）应避开高压泄漏口正面，堵漏时人员应从（    ）靠近开展作业，不得超限强行堵漏。   （  A  ）

A、侧面或后面

B、侧面或前面

C、前面或后面

D、任意方位

138、（第二十六条）输转倒罐必须由专业人员操作，易燃易爆物质必须使用(    )设备。  （  C  ）

A、防电输转

B、防水输转

C、防爆输转

D、防火输转

139、（第二十六条）输转倒罐必须由（    ）操作，易燃易爆物质必须使用防爆输转设备。   （  A  ）

A、专业人员

B、单位负责人

C、战斗员

D、管理人员

140、（第二十六条）实施易燃易爆物质输转倒罐时，管线、设备（    ），严禁在地面拖拉输转倒罐器材。   （  A  ）

A、必须接地

B、严禁接地

C、可以不接地

D、视情接地

141（第二十七条）在有毒有害物质区域内作业的人员、装备器材，撤回安全区（    ）必须进行现场洗消。   （  B  ）

A、后

B、前

142、（第二十七条）有毒有害物质沾染皮肤时，应立即去除衣物，用大量的水进行冲洗(    )分钟，并彻底洗消，情况严重或沾染强腐蚀性和剧毒物质必须及时就医。   (  C  )

A、5分钟

B、10分钟

C、15分钟

D、30分钟

143、（第二十七条）在清理可燃液（气）体、有毒物品泄漏现场时，必须检查（    ）等有无残留物。必要时，进行冲洗，并注意水流方向。 (  D  )

A、窨井

B、暗沟

C、低洼处

D、以上都正确

144、（第二十七条）救援结束后，应适时组织染毒区域内人员进行身体检查，必要时服用（    ）。（  A  ）

A、解毒药品

B、矿泉水

C、葡萄糖

D、以上都正确

145、（第二十八条）放空点燃必须经专家论证并在（    ）人员配合下实施。 （  A  ）

A、工程技术

B、破拆技术

C、火药技术

D、以上都是

146、（第二十八条）放空点燃前，应认真清理警戒区内的（    ）。 （  A  ）

A、无关人员和车辆

B、垃圾

C、树枝落叶

D、以上都是

147、（第二十九条）发出紧急撤离信号后，中队指挥员要立即在集合地点（    ）人员，并向指挥部报告，研究新的对策措施。 （  D  ）

A、训导

B、安抚

C、关心

D、清点

148、（第二十九条）遇爆炸等危险征兆来不及撤离时应就近卧倒，（    ），匍匐撤离或依托掩体避险。  （  A  ）

A、头向外、脸向下

B、头向内、脸向下

C、头向外、脸向上

D、头向内、脸向上

149、（第三十条）易燃易爆场所，严禁使用非（    ）型通信器材。 （  A  ）

A、防爆

B、防水

C、防毒

D、防电

150、（第三十条）在噪音较大的现场，应使用(     )耳机。 （  D  ）

A、无线

B、蓝牙

C、防爆

D、骨传导

151、（第三十一条）避免在泡沫覆盖区域行走奔跑，防止(     )。灭火后仍存大量易燃液体时，应输转妥处。  (   B   )

A、复燃

B、轰然

C、闪爆

D、以上都是

152、（第三十二条）进入有爆炸危险的区域应穿着（    ），根据需要穿着（    ）防化服，尽量从（    ）方向实施作战行动。 （  D  ）

A、重型防化服；         二级；      下风

B、轻型防化服；         一级；      上风

C、消防员灭火防护服；   一级；      下风

D、防静电内衣；         特级；      上风

153、（第三十二条）作战中，应利用（    ）等仪器持续监测，可燃气体浓度接近爆炸下限且不能完全禁绝火源的，必须立即撤离。 （  B  ）

A、漏电探测仪

B、浓度检测仪

C、红外线热像仪

D、后场接收装置

154、（第三十二条）对于易燃易爆气体火灾，在无法关闭阀门和堵漏的情况下，（    ）严防泄露气体与空气形成爆炸混合物，引发爆炸。 （  D  ）

A、应当迅速进行灭火

B、只需长时间控制即可，不必灭火

C、无需处置，看护现场即可

D、严禁盲目扑灭火焰

155、（第三十二条）充满可燃气体，易燃液体蒸汽的空间，可采取强力送风驱散可燃气体和蒸汽。可燃气体、易燃液体蒸汽泄露和粉尘飞扬的区域，可利用（    ）稀释降尘，抑制爆炸或降低爆炸危险。易燃液体泄露流淌，可向流淌液体表面（    ）。并保持（    ），阻止（    ）控制流淌火蔓延范围。     （  C  ）

A、直流水不间断；  持续用沙土覆盖；  沙土覆盖面积；    液体挥发

B、雾状水；        大量注水；        可控范围内；      向周边危险区蔓延

C、雾状水；        大量喷射泡沫；    泡沫厚度；        液体蒸发

D、直流水不间断；  少量喷射泡沫；    泡沫厚度；        液体挥发

156、（第三十二条）严禁在可燃气体、易燃液体蒸汽泄露区内的门窗（    ）泄压口，下井水、电缆井、煤气井等部位的上方及周围站立。 （  B  ）

A、侧面

B、正面

C、下面

157、（第三十三条）防护必须在进入有毒区域（    ）完成。 （  A  ）

A、前

B、后

158、（第三十三条）（    ）在有毒区域脱卸或更换防护装备。 （  A  ）

A、严禁

B、可以

159、（第三十三条）尽可能从上风方向进入有毒区域，出水掩护或降毒的供水线路应不少于（    ）路，且应来自不同的供水车辆。 （  B  ）

A、1

B、2

C、3

D、4

160、（第三十四条）在具有触电危险的现场，要利用（    ）实施检测，并划定侦查检测区域。  （  D  ）

A、可燃气体探测仪

B、测温仪

C、热成像仪

D、漏电探测仪

161、（第三十四条）（    ）站在架空电线下方，防止电线断落引发触电，要防止高温条件下电线绝缘层烧毁老化引发触电。 （  B  ）

A、可以

B、禁止

162、举高车伸展梯臂、架设金属拉梯、照明车架设分灯要避开架空线路，在潮湿环境下，车辆（    ）高压线下方停靠，保持足够安全距离。 （  A  ）

A、要远离

B、可以靠近

163、（    ）靠近电线断落的区域尤其是积水区域，误入带电区域应双脚并拢、或单脚跳离，防止产生跨步电压。 （  A  ）

A、不得

B、可以

164、不得靠近电线断落的区域尤其是积水区域，误入带电区域应（    ）并拢、或（    ）跳离，防止产生跨步电压。  （  B  ）

A、单脚      单脚

B、双脚      单脚

C、双脚      跨步

D、单脚      跨步

165、发现有人员触电时，（    ）直接用裸露的双手拉拽，应用干燥的木棒、竹竿等绝缘体将触电者与电源分离，或立即切断电源。  （  A  ）

A、不可

B、可以

166、（第三十六条）进入或靠近存倒塌危险区域作业时,要设置现场（    ），必要时邀请(      )对危险建筑物或作业区域进行现场安全评估，发现倒塌征兆或存有倒塌风险时不得强行内攻。  （  C  ）

A、指挥员     专家

B、班长       厂房技术人员

C、安全员     专家

D、战斗员     厂房技术人员

167、（第三十六条）要设置现场安全员，必要时邀请专家对危险建筑物或作业区域进行现场安全评估，发现（    ）时不得强行内攻。 （  A  ）

A、倒塌征兆或存有倒塌风险

B、烟气较多时

C、着火时

168、（第三十六条）对可能发生倒塌的区域或倒塌坠落物影响区域，要设置警戒，并安排专人负责看护提示，（    ）人员靠近。 （  B  ）

A、可以允许

B、禁止

169、（第三十六条）对可能发生倒塌的区域或倒塌坠落物影响区域，要设置警戒，并安排专人负责看护提示，禁止人员靠近。因作战需要必须进入时，安排（    ）人员快进快出，降低风险。  （  A  ）

A、少量

B、较多

170、（第三十六条）救援人员不得进入结构已经明显松动的建筑内部，（    ）冒险钻入非固定支撑的建筑废墟空隙间，必须进入时应进行评估，并采取加固措施。 （  A  ）

A、不准

B、可以

171、（第三十六条）救援人员（    ）进入结构已经明显松动的建筑内部，不准冒险钻入非固定支撑的建筑废墟空隙间，必须进入时应进行评估，并采取加固措施。 （  A  ）

A、不得

B、可以

172、（第三十六条）扑救堆垛火灾时，不得轻易登到燃烧堆垛（    ）。  （  B  ）

A、底部

B、顶部

173、（第三十六条）扑救堆垛火灾时，（    ）登上桶装物品堆垛上方，货架变形或受火势直接炙烤时，应保持足够安全距离。 （  B  ）

A、可以

B、严禁

174、（第三十六条）进入井下、坑道作业时，要对井口、侧壁进行支撑，（    ）大型机械在周边行进，（    ）停靠车辆或站立大量人员。 （  A  ）

A、严禁    不得

B、可以    可以

C、严禁    可以

D、可以    严禁

175、（第三十七条）在石棉瓦、玻璃钢瓦、彩钢板等轻质屋顶上行动时，应沿有铆钉的（    ）部位行动，坡度较大或油腻、积水（冰、雪）时要采取（    ）措施。  （  A  ）

A、承重      防滑

B、非承重    防静电

C、非承重    防滑

D、承重      防静电

176、（第三十七条）登高射水时，不得（    ）加压，固定的绳索和水带要留用（    ）长度。  （  D  ）

A、缓慢    一定备用

B、缓慢    5米

C、快速    10米

D、快速    一定备用

177、（第三十七条）进入室内灭火时要使用（    ）水枪冲击地面，测试强度或探看坑洼部位。    （  C  ）

A、开花

B、喷雾

C、直流

D、拐角

178、（第三十七条）在结冰、油污、湿滑、坑凹不平的地面或有障碍物的区域行动时，要小心谨慎防(     )。 （  C  ）

A、触电

B、溺水

C、摔跌

D、埋压

179、（第三十七条）夜间能见度低或在浓烟中行动时，按照（     ）的要求小心行进，避开电梯井或回型楼梯等危险区域，防止踏空或重心不稳导致坠落伤害。 （  C  ）

A、前虚后实，大步前进

B、后虚前实，探步前进

C、前虚后实，探步前进

D、后虚前实，大步前进

180、（第三十七条）开展电梯救援时应在专业人员指导下进行，在确认（     ）位置的情况方可开启对应电梯层门，开启时保持重心稳定，必要时采取安全绳保护，严防跌落电梯井。  （  B  ）

A、电动机楼层和被困人员

B、轿厢楼层和被困人员

C、控制柜楼层和救援人员

D、消防电梯开关所在楼层和救援人员

181、（第三十七条）登上倾斜船体时，要紧紧抓住护栏或用绳索固定在栏杆等牢固部位。不得向船舶（    ）建筑（    ）射水，防止集装箱等重物滑泄引发船体倾覆。 （  D  ）

A、底层    少量

B、上层    少量

C、中层    少量

D、上层    过量

182、（第三十七条）救援人员选择使用绳索开展高空救援时，应对绳索及附件进行安全检查，选择制作不少于（    ）个牢固的支点，绳索应（    ）墙角、烟火等高温、尖锐部位，制作绳结时必须经过安全员核查方可实施救助作业。 （  A  ）

A、2    避开

B、2    靠近

C、1    避开

D、1    靠近

183、（第三十七条）救援人员高空救助时，可根据作业环境，铺设（    ）、设置（    ），提升安全防范效果。 （  C  ）

A、起重气垫    安全网

B、起重气垫    警戒带

C、救生气垫    安全网

D、救生气垫    谈判员

184、（第三十八条）在上游设置（    ），现场设置安全员，掌握水情动态，对（    ）的安全防护进行检查。 （  C  ）

A、确保员、被困人员

B、确保员、救援人员

C、观察员、救援人员

D、观察员、被困人员

185、（第三十八条）（    ）驾驶舟艇，驾驶员精力集中，控制速度，保持船身稳定，躲避障碍物。严禁超载，乘员必须熟悉水性，不得盲目跟艇施救，行驶过程中必须抓紧船体，严防落水。 （  A  ）

A、必须持证

B、只要懂驾驶就可

186、（第三十八条）在开展救助行动时，要选择（    ）入水救助，同时部署预备力量轮换。  （  B  ）

A、大量人员

B、精干人员

C、少量人员

D、6名以上人员

187、（第三十八条）夜间等视线不清，水情不明或水情复杂、水流湍急时（     ）下水救援。  （  C  ）

A、驾驶舟艇

B、着战斗服

C、严禁贸然

D、携带固定绳索

188、（第三十八条）入水救援人员必须穿着（    ）、采取安全绳固定保护，必须具备（    ）技能。 （  B  ）

A、消防员专业救生衣      医护急救

B、消防员专业救生衣      游泳

C、抢险救援服            游泳

D、灭火战斗服            医护急救

189、（第三十八条）非专业持证人员，不得开展潜水作业。必须编队潜水，不得单独作业，潜水作业时按照（     ）配置备用应急小组，并同步穿戴全套潜水装具。下潜时经常观察压力表和浮力表，保持中性浮力，每下潜（     ）米均需观察周边情况，气瓶压力低于5MPa时必须上浮出水，速度不得大于18米/分钟。 （  A  ）

A、1:1      3米

B、2:1      10米

C、1:1      5米

D、2:1      3米

190、（第三十八条）非专业持证人员，不得开展潜水作业。必须编队潜水，不得单独作业，潜水作业时按照1:1配置备用应急小组，并同步穿戴全套潜水装具。下潜时经常观察压力表和浮力表，保持中性浮力，每下潜3米均需观察周边情况，气瓶压力低于(      )MPa时必须上浮出水，速度不得大于(     )米/分钟。 （  B  ）

A、5MPa    10米

B、5MPa    18米

C、10MPa   18米

D、10MPa   10米

191、（第三十八条）冬季下水救援或在冰面开展救援行动必须采取（     ）等防范措施。 （  C  ）

A、保暖

B、预防冰面破裂

C、保暖和预防冰面破裂

D、防埋压

192、（第三十九条）在摘除马蜂窝等，或在马蜂、蜜蜂集中区域开展作业时，应穿着防蜂服，并在服装内部佩戴（    ），袖口和裤管及头罩须扎紧，并随车携带（     ）药品。 （  A  ）

A、抢险救援头盔     急救解毒

B、水域救援头盔     解暑

C、抢险救援头盔     解暑

D、灭火头盔         急救解毒

193、（第三十九条）在摘除马蜂窝等，或在马蜂、蜜蜂集中区域开展作业时，处置前要研判（     ）分布情况，提示周边住户（     ）门窗、做好防蜂虫蛰伤防范措施。 （  B  ）

A、救援人员     开启

B、周边群众     关闭

C、救援人员     关闭

D、周边群众     开启

194、（第三十九条）在摘除马蜂窝等，或在马蜂、蜜蜂集中区域开展作业时，处置要采取合适的措施，干净利落，有条件的应优先采取（     ）等措施，防止蜂虫大面积逃脱、飞散伤人。 （  A  ）

A、网罩、火攻

B、药攻

C、风攻

D、水攻

195、（第三十九条）日常应组织指战员进行（    ）过敏测试，（    ）过敏体质人员不得参与摘除蜂窝任务。 （  D  ）

A、海鲜    海鲜

B、酒精    酒精

C、高蛋白  高蛋白

D、蜂毒    蜂毒

196、（第四十条）全面开展体能和业务训练前，要对受训对象进行针对性的（    ），讲清注意事项，强调安全纪律。 （  B  ）

A、政治教育

B、安全教育

C、法纪教育

D、交通安全教育

197、（第四十条）在全面开展体能和业务训练前，必须设置(    )，对训练场地、设施、器材进行检查、测试，并在训练中落实安全保护措施。在道路等开阔地带开展训练时，要严密安全警戒措施。  （  A  )

A、安全员

B、通信员

C、维修员

D、卫生员

198、（第四十条）在全面开展体能和业务训练前，必须组织慢跑、活动操、拉伸等热身运动，热身运动时间应以身体发热、微微出汗为准，一般不少于 （    ） 分钟。 （  B  )

A、5

B、15

C、20

D、30

199、（第四十一条）在开展训练时，每个训练场地均应有（    ）到场，加强训练组织，落实各项安全制度，严格训练纪律，保证良好的训练秩序。 （  B  )

A、大队指挥员

B、带队干部

C、带队班长

D、卫生员

200、（第四十一条）开展训练时在高温时段，训练持续时间不宜过长，一般应比正常训练时间缩短（      ）。训练宜安排在室内或荫凉通风处进行，避免曝晒。 （  B  )

A、1%至5%

B、15%至20%

C、30%至40%

D、50%

201、（第四十一条）(     )以上（含），除高温适应性训练除外，应停止室外训练。在出汗较多、身体缺水情况下，宜饮用含盐的饮料，及时补充水和盐份，防止中暑。 (  C  )

A、30℃

B、32℃

C、35℃

D、38℃

202、（第四十一条）在寒冷的冬季，户外训练应按规定穿戴(     )和用具，衣服、鞋袜要温暖、适体，保持干燥。训练时间不宜过长，防止冻伤。 (  B  )

A、抢险救援服

B、防寒服装

C、冬常服

D、灭火救援服

203、（第四十四条）开展攀登训练必须严格遵守操作规程，严格检查保护设施，保护人员不得少于（    )人，且必须时刻保持精力集中，下方应设置缓冲垫。 (  B  )

A、1

B、2

C、3

D、4

204、（第四十四条）徒手攀登消防梯时，双手不得同时离开梯蹬；（     ）以上登高时，必须使用安全绳保护，安全绳的另一端必须设立固定点；梯子未锁牢挂稳前，严禁攀登。 （  A  )

A、二楼

B、三楼

C、四楼

D、五楼

205、（第四十五条）使用绳索进行救人、自救训练，或训练安全保护时，首先应对绳索系统进行（    ）。操作人员要严格按照操作程序和动作要领实施训练。 (  B  )

A、防火测试

B、荷载测试

C、高温测试

D、弹力测试

206、（第四十五条）操作人员的结绳方法，必须在（   ）检查无误后，方可继续操作。  (  A  )

A、安全员

B、侦查员

C、卫生员

D、文员

207、（第四十五条）下抛绳索时，应当使用（   ）或（   ）的方法，防止绳索打结。  (  C  )

A、绳包    一次抛绳

B、背包    分段抛绳

C、绳包    分段抛绳

D、背包    一次抛绳

208、(第四十六条)组织翻越板障训练时，要认真检查器材和场地，充分组织人员热身运动。翻越障碍训练时，必须设置（   ），在落点及翻越障碍两侧安排专人保护。 (  D  )

A、安全绳

B、沙坑

C、气垫

D、缓冲垫

209、(第四十六条)保持训练场地和翻越设施清洁干燥，严禁在（   ）或（   ）下安排翻越训练。 (  A  )

A、雨天     湿滑状态

B、晴天     湿滑状态

C、阴天     完好状态

D、夜间     完好状态

210、(第四十七条）开展出水科目训练时，应严格按照项目操作规程组织实施，严禁盲目求快，野蛮施训。供水压力不得超过（   ）限定数值，操作未明确压力限值的项目时，不得超过1兆帕。（  C  ）

A、干部规定的

B、班长规定的

C、操作规程的

D、装备技师规定的

211、(第四十七条）开展出水科目训练时，应严格按照项目操作规程组织实施，严禁盲目求快，野蛮施训。供水压力不得超过操作规程限定数值，操作未明确压力限值的项目时，不得超过（    ）。 （  B  ）

A 、0.5兆帕

B、 1兆帕

C、 1.5兆帕

D 、2兆帕

212、(第四十七条）训练前必须明确（    ）等信号，驾驶员应根据供水指挥员指令实施供水作业，并注意观察，发现停水信号或危险情况立即停水。 (  A  )

A、停水手势、旗语

B、紧急撤离

C、唇语

D、哑语

213、(第四十七条）实施供水作业时，水泵出口、分水器、水带接口附近不得站人。在营区以外道路、场地开展出水训练时，训练区域必须采取（   ），与周边行人车辆保持足够安全距离。 （  D  ）

A、围蔽措施

B、驱赶措施

C、封路措施

D、警戒措施

214、（第四十八条）模拟训练应当根据模拟的对象、环境，在确保安全的前提下进行训练。在高温、浓烟、黑暗、恐怖、噪音等条件下进行模拟训练时，必须利用（   ），随时掌握受训人员情况，防止发生意外。  (  C  )

A、呼救器

B、热成像仪

C、监控设备

D、营区监控

215、（ 第四十八条 ）利用深井、烟热、化工等模拟装置训练时，必须检查装置（   ）；严格控制起爆物和燃油的使用。（  B  )

A、组成结构

B、安全功能

C、理化性质

D、生产厂家

216、（第四十八条 ）开展水域训练应当选择（   ），确定救生员，采取相应安全保护措施，在充分了解和掌握水域各方面情况下进行。 （  C  ）

A、四级水流

B、暴雨天气

C、适宜水域

D、任意水流

217、（第四十九条）实战演练必须根据假设的灾害事故现场特点，在单位有关（   ）的配合下，按照实战要求严密组织实施。 （  D  ）

A、保安

B、厂长

C、保洁员

D、技术人员

218、（第四十九条）实战演练要安排人员利用技术手段对整个演练行动进行有效（   ），演练中出现危险情况，要迅速做出应急处理或暂停训练，杜绝各种意外。（  D  ）

A、隔离

B、加速

C、模仿

D、监控

219、（第四十九条）进入模拟有毒气体、高温、浓烟、倒塌环境中的人员，必须佩戴（   ），做好个人防护，并严格执行操作规程。（  C  ）

A、避火服

B、执法记录仪

C、空气呼吸器

D、隔热服

220、（第五十条）训练结束后，由组训或带训人员组织整理活动并讲评。应当及时清点人员，并认真做好器材整理和放松拉伸，时间一般不得少于（    ）分钟。   （  B  ）

A、5

B、10

C、20

D、30

二、多选题（共166题）

1、（第一条）根据（    ）等法律规范，结合灭火救援作战安全工作实际，制定本手册。（ABC）

A、《中华人民共和国消防法》

B、《执勤战斗条令》

C、《消防员职业健康标准》

D、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

2、（第二条）本手册适用于（含参照执行）（    ）参与的所有灭火救援作战训练行动。 （ABC）

A、各类专职消防队可参照执行

B、国家消防救援队伍全体指战员

C、社会救援力量可参照执行

D、企业专职队不可以参照执行

3、（第二条）本手册适用于国家消防救援队伍全体指战员参与的（     ）。 （ABC）

A、灭火作战行动；

B、救援作战行动

C、训练行动

4、（第三条）消防救援队伍作战训练行动，遵循“安全第一、预防为主”的指导思想，坚持指战员“生命至上”原则， 落实“（     ）”相关要求。（ABCD）

A、一岗双责

B、在岗履职

C、齐抓共管

D、失责追责

E、严格要求

5、（第五条）（     ）为灭火救援作战训练安全直接责任人，安全员具体负责作战训练安全管控监督工作。（ABC）

A、分管领导

B、业务部门领导

C、现场指挥员（训练组织者）

D、党政主要负责同志

E、安全员

F、战斗员

6、（第六条）严格落实安全形势分析制度。总队每半年、支队每季度、大队、站每月至少开展1次灭火救援作战训练安全形势分析，查找（      ）等方面存在的问题或薄弱环节，分析原因，总结教训，制定针对性措施。  （ABDEFGH）

A、责任落实

B、人员编配

C、网络泄密

D、学习训练

E、装备维保

F、车辆巡查

G、行车管理

H、作战安全

7、（第六条）严格落实安全教育训练制度。定期开展安全常识学习教育，每逢（      ），必须开展符合形势任务、气候特点的安全教育，明确安全防事故措施与要求。   （ABCEFG）

A、重大节日

B、重大活动

C、重要节点

D、重要领导换任

E、季节转换

F、队员复退等特殊或敏感时期

G、执行重特大特殊灾害救援时

8、（第六条）严格落实干部跟班作业制度。作战训练必须由与之规模相匹配的级别干部到场组织实施，实行统一管理、分级负责，落实安全检查和全程监督。进行（      ）时，必须由干部或班长带队，现场最高指挥应明确各段任务分工，站指挥应掌握现场本站人员位置及作战任务。  （BCD）

A、警戒

B、侦察

C、攻坚

D、非常规灭火救援行动

E、破拆

9、（第六条）严格落实安全官（员）制度。总队、支队两级全勤指挥部必须设置灭火救援安全官，专门负责灭火救援现场（     ）。消防救援大队、站到场至少明确1名干部或班长担任现场安全员，专门负责现场安全监测、提示。总队、支队安全官对灭火救援现场安全员实行统一管理。总队、支队每年应对安全官（员）进行不少于10天的专项培训，逐步推进持证上岗。  （AB）

A、安全管理

B、督察

C、维持秩序

D、侦查

10、（第六条）严格落实安全督导提示制度。总队、支队应定期对队伍作战训练安全情况开展督导检查，要通过图传系统、组织督导专班实时实地监督（     ），及时发现和纠正存在的问题。总队、支队全勤指挥部在出动途中，以及各级作战指挥中心在调度过程中应主动界入，持续提醒安全注意事项。 （ABC）

A、会操考核

B、实战演练

C、大型灭火救援安全行动

D、理论学习

E、安全教育

11、（第六条）严格落实作战安全讲评制度。（      ）应将作战行动安全作为战例研讨的必评内容。消防救援站在每一起有影响的灭火救援行动后，都应组织即时作战安全讲评，即时讲评通常在现场器材收整完毕后，或归队恢复战备后转入正常生活、工作秩序前进行。  （ABC）

A、总队

B、支队

C、大队

D、中队

E、消防救援总局

12、（第七条）作战行动过程中应根据现场危害风险，落实等级防护，随身携带空（氧）气呼吸器，在（     ）等场所侦察或作业时，必须佩戴使用。并根据作战环境情况使用安全导向绳（水面漂浮绳）或救生照明线进行保护，严禁疏于防护。   （ABCE）

A、充烟

B、高温

C、有毒

D、黑暗

E、缺氧

13、（第七条）作战行动过程中应根据现场危害风险，落实等级防护，随身携带空（氧）气呼吸器，在充烟、高温、有毒、缺氧等场所侦察或作业时，必须佩戴使用。并根据作战环境情况使用（    ）或（    ）进行保护，严禁疏于防护。 （AB）

A、安全导向绳（水面漂浮绳）

B、救生照明线

C、强力尼龙绳

D、大号麻绳

14、（第七条）进入危害现场进行侦察或作业前应设置安全员，大面积灾害现场应多点设置安全员，在出入口处进行登记，检查防护装备，明确（     ），安全员必须坚守战位，保持不间断联络，做好接应准备，直至内攻人员全部撤出，严禁擅离职守。 （ABCDE）

A、进攻路线

B、通信方式

C、撤离信号

D、撤退路线

E、接应点

15、（第七条）牢记各类灾害事故处置安全规定和操作规程，不得违规作业，每名救援人员都有纠正他人危险作业行为的（    ）和（    ），严禁违反规程。 （AB）

A、权利

B、义务

C、能力

D、思路

16、（第七条）执行内攻等危险战斗任务时，遇（    ）等情况，无法按时安全有效完成既定任务时，应立即调整战斗部署或果断撤离、整装再战，严禁逞强作业。 （ABCD）

A、呼吸器余量不足

B、器材故障

C、体能下降

D、突发险情

17、（第七条）执行内攻等危险战斗任务时，遇空气呼吸器余量不足、器材故障、体能下降、突发险情等情况，无法按时安全有效完成既定任务时，应立即（     ），严禁逞强作业。  （ACD）

A、调整战斗部署

B、继续强攻

C、果断撤离

D、整装再战

18、（第七条）队友发生（    ）等紧急情况，必须持续采取心肺复苏等针对性急救措施，送医途中必须安排人员随车护送，持续急救，严禁中断急救。  （ABC）

A、触电

B、溺水

C、窒息

D、呛咳

E、剧烈胸痛

19、（第七条）发现（         ）等，必须立即向指挥员报告，同时采取相应处置措施，排除或避开险情，停止作业或撤离现场，医治伤情或入院治疗，严禁隐瞒不报。  （ABC）

A、危险情形

B、本人及队友受伤

C、身体不适

D、无关群众拍照

20、（第七条）发现危险情形、本人及队友受伤或身体不适等，必须立即向指挥员报告，同时采取相应处置措施，（     ），严禁隐瞒不报。 （ABC）

A、排除或避开险情

B、停止作业或撤离现场

C、医治伤情或入院治疗

D、原地等待暂不处理

21、（第八条）消防员参加灭火战斗时，应根据火场危害程度，严格按照防护等级要求采取防护措施。通常情况下，必须着（     ）、消防腰带、应急逃生自救安全绳、呼救器、方位灯、照明灯等基本防护装备，携带空（氧）气呼吸器，根据要求佩戴通信设备并保持通信畅通。  (ABCDE)

A、消防员灭火防护服

B、靴

C、佩戴消防头盔

D、灭火防护头套

E、消防手套

22、（第八条）消防员参加灭火战斗时，应根据火场危害程度，严格按照防护等级要求采取防护措施。通常情况下，必须着消防员灭火防护服、靴，佩戴消防头盔、灭火防护头套、消防手套、（     ）等基本防护装备，携带空（氧）气呼吸器，根据要求佩戴通信设备并保持通信畅通。   （ABCDE）

A、消防腰带

B、应急逃生自救安全绳

C、呼救器

D、方位灯

E、照明灯

23、（第八条）进入（     ）区域时，必须着消防隔热服、消防避火服或防爆服，佩戴防高温手套，视情着降温背心。   （ABD）

A、高温

B、热辐射强

C、有毒

D、有爆炸危险

24、（第八条）消防员参加灭火战斗时，应根据火场危害程度，严格按照防护等级要求采取防护措施。进入现场的（     ）等，也必须按照相关要求进行等级防护，并编组管理，严禁单独作业。  (ABCD)

A、摄像员

B、宣传员

C、通信员

D、单位技术人员

25、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。通常情况下，必须着（    ）等防护装备。 （ABCDEF）。

A、抢险救援服

B、佩戴抢险救援头盔

C、消防护目镜

D、抢险救援靴

E、抢险救援手套

F、照明灯具

26、（第九条）消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。进入危险化学品泄漏事故现场或有传染疾病危险的区域时，重危区作业人员根据需要必须着特级或一级防化服，轻危区作业人员应当着二级防化服。易燃易爆区域还应当着(    )。 （BCD）

A、轻型防化服

B、防静电服

C、防静电内衣

D、袜子和手套

27、(第九条)消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。参与（    ）等自然灾害救援时，还应配备护肘护膝、军刀、防尘口罩、毛巾、雨衣、个人急救包等装备。 （ABC）

A、地震

B、地质

C、气象

28、(第九条)消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级佩戴相应特种防护装备。参与地震、地质、气象等自然灾害救援时，还应配备(     )等装备。 （ABCDEF）

A、护肘护膝

B、军刀

C、防尘口罩

D、毛巾

E、雨衣

F、个人急救包

G、个人笔记本电脑

29、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。进入高温、浓烟、有毒、缺氧区域、封闭空间时，必须佩戴使用空（氧）气呼吸器或移动供气源，严禁使用过滤式防护装具。开放式有毒区域也可使用（     ）。  （AB）

A、强制送风呼吸器

B、消防过滤式综合防毒面具

C、普通口罩

D、医用专用口罩

30、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。进入（     ）时，必须佩戴使用空（氧）气呼吸器或移动供气源，严禁使用过滤式防护装具。开放式有毒区域也可使用强制送风呼吸器、消防过滤式综合防毒面具。  （ABCDE）

A、高温

B、浓烟

C、有毒

D、缺氧区域

E、封闭空间

F、带静电区域

31、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。进入带电区域作战时，必须穿戴（     ）等防护装备，携带漏电探测仪、绝缘胶垫、接地线（棒）等器材。  （ACD）

A、电绝缘服

B、防静电内衣

C、绝缘靴

D、绝缘手套

32、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。进入带电区域作战时，必须穿戴电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套等防护装备，携带（    ）等器材。 （ABC）

A、漏电探测仪

B、绝缘胶垫

C、接地线（棒）

D、电工专用测电笔

E、红外线探测仪

33、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。开展（     ）等物质破拆时，应佩戴护目镜及具备防割功能的手套等防护装备。  (ABC)

A、金属

B、混凝土

C、玻璃

34、（第十条）消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。处置现场可能接触到（    ）时，消防员还必须佩戴口罩、眼罩和医用手套，做好卫生防疫措施。  (ABC)

A、人员

B、动物尸体

C、体液

D、煤渣

35、（第十一条）针对特别危险情形，可采取主动防范手段降低安全风险。高温场所作业时，可出水冷却，或打湿消防员防护服增强防护效果。轮换时在阴凉通风的安全区域休息，第一时间脱掉上衣，采取将上半身浸没凉水桶等降温措施降低体温，及时补充含钠、钾等元素的（      ），并检测心肺功能和体温，恢复正常后，才能再次进入高温场所作业。  （AC）

A、功能饮料

B、雪碧、可乐

C、高能食品

D、高麦芽度数啤酒

36、（第十一条）针对特别危险情形，可采取主动防范手段降低安全风险。深井、地下等相对密闭空间救援时，使用（     ）等进行通风吹扫，降毒增氧。  （BCD）

A、手抬机动泵

B、正压式排烟机

C、送风机

D、备用气瓶

37、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。

个人防护装备要（      ）。  （ABC）

A、加强日常检查

B、确保完整无损

C、发现损坏、性能明显下降，不得穿着使用，并及时更换

D、外观完整，性能明显下降的，可能给乡镇专职队员使用

38、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。消防员应选择与本人身材匹配的（      ）等装备，严禁穿着不合体装备参与作战训练行动。  (ABCDEF)

A、帽

B、盔

C、服装

D、手套

E、靴

F、鞋

39、（第十二条）（穿着个人防护装备参与执勤训练时，不得随身携带以下与执勤训练无关的物品（    ）。   （AB）

A、坚硬物品

B、锋锐物品

C、软质胸标

D、亲友照片

40、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。使用时严格按照说明书或有关规定操作，扣紧贴合所有（     ），系紧各种帽带、鞋带、腰带等，保持平整、严实、舒适、牢固。  （ABCD）

A、衣扣

B、按扣

C、搭扣

D、拉严拉索

41、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。使用时严格按照说明书或有关规定操作，扣紧贴合所有衣扣、按扣、搭扣，拉严拉索，系紧各种帽带、鞋带、腰带等，保持（    ）。   （ABCD）

A、平整

B、严实

C、舒适

D、牢固

42、（第十二条）个人防护装备的穿戴必须要严格遵守操作规程和相关标准，确保防护效果。着个人防护装备执行战斗任务时，不得超范围、超限使用，避免直接接触（     ）等物质。 （ABCDE）

A、高温

B、油污

C、有毒

D、腐蚀

E、尖锐

43、（第十三条）通过楼梯进入车库时，下述要求正确的是（    ）。   （ABCDEF）

A、应控制跑动速度

B、不得越级跨跳

C、不得顺扶手下滑

D、不得推搡

E、不得在跑动中着装

F、转弯时要减速

G、不得说话

44、（第十三条）以下符合着装登车要求的是（    ）。  （ABCD）

A、执勤班组内应合理安排床位，明确出动路线；

B、楼梯过道应保持畅通、清洁干燥，滑杆入口应设置围栏或防护门，底部应设置缓冲垫。

C、开展训练及其他活动时，应根据具体活动情况明确火警出动安全事项。

D、外来人员来队参观时，应提前告知出警信号、躲避位置及方式。

E、消防员听到出动信号后，为了快速登车，一般应从车库消防车车头横向穿过。

45、（第十三条）驾驶员必须在本车指挥员确定（    ）并发出指令后，方可按照出车顺序驾驶车辆起步出库。  （ABD）

A、人员全部登车

B、器材箱及车门关牢

C、着好个人防护装备

D、车库门完全开启

46、（第十三条）消防员着装登车时，应当做到（     ）。  （ABC）

A、必须按照指定位置乘车

B、严禁在车外、车顶搭乘

C、严禁在车辆起步后追赶登车

D、边跑动边着装

47、（第十四条）车辆在出警行驶途中，驾驶员应（    ）。 （ABCD）

A、开启警灯警报器

B、控制车速

C、加强行车观察

D、严格遵守交通法规

48、（第十四条）车辆行驶途中，（    ）。   （ABC）

A、驾驶员和指挥员应加强行车观察；

B、驾驶员不得疲劳驾驶；

C、指挥员不得睡觉；

D、尽可能长时间驾驶；

49、 （第十四条）车辆行驶时，下列要求正确的是（    ）。    （ABCDE）

A、在狭窄、陡坡、弯路、松软路面行驶时，必须注意观察，控制车速，正确使用刹车制动，防止操作失误，必要时组织乘车人员下车徒步通过。

B、经过桥梁、涵洞、隧道时，应当注意观察限高、限重及空中障碍物。

C、特殊情况需要通过交通禁用通道或正在施工的路段时，要详细了解情况，确保安全后方可通行。

D、经过铁路道口时必须服从信号灯或道口工作人员指挥，严禁抢行或强行通过。

E、倒车时必须安排人员在车辆两侧后方进行指挥警戒。

50、（第十五条）车辆到达现场后，应当根据现场情况选择适当的停车位置，严禁在（   ）停靠。（ABCD）

A、松软地带

B、路基薄弱的地带

C、高压线下

D、危险建（构）筑物旁

51、（第十五条）举高、照明消防车必须停靠在（   ）的地段。 （BC）

A、松软地带

B、空中无障碍物

C、地面平坦坚实

D、起火建（构）筑物邻近旁

52、（第十五条）扑救高危场所火灾时，车辆应当停在（     ）的安全位置，车头应朝撤离方向。（ AB ）

A、便于展开

B、便于转移

C、便于侦察

D、便于摄像

53、（第十五条）关于消防车辆停靠，下列说明正确的是（    ）。  （ABCD）

A、大型灾害事故处置时，应由指挥部指定专人指挥车辆集结、停放。

B、严禁在松软或者路基薄弱的地带、高压线下和危险建（构）筑物旁停靠。

C、必须与起火建（构）筑物或危险区域保持足够的安全距离。

D、增援时，未向现场指挥员请示，未明确火场任务，不可盲目驶入现场停靠。

54、（第十六条）负责警戒的人员要（    ）。  （ABC）

A、注意自身安全

B、选择安全位置站立

C、发现异常及时报告指挥员或发出紧急撤离信号，并做好紧急避险准备

D、站在来车方向路中间

55、（第十六条）现场警戒必须根据（   ）科学确定警戒区域，划定警戒范围和区域分割，严禁无关人员和车辆进入。  （ABC）

A、灾害类别

B、灾害特点

C、灾害规模范围

D、警戒人员数量

56、（第十六条）在道路进行灭火救援时，打开警灯警报，封闭作业区域，必要时通知道路管理部门协助警戒，发布信息提示，实施交通管制，直至封闭道路，并应在现场警戒的基础上，依托（    ）作为安全屏障，严禁在来车方向正面逗留或实施灭火救援行动，并设置人员警示提醒来车避让。  （AB）

A、消防车

B、事故车辆

C、临时设置的树枝

D、临时设置的器材

57、（第十六条）负责警戒的人员要着装整齐、带齐（    ）等器材，坚守岗位、注意观察，及时发出声光警示信号。  （ABC）

A、通讯

B、照明

C、警戒警示

D、防爆头盔

58、（第十六条）负责警戒的人员要注意自身安全，选择安全位置站立，发现异常应及时（   ）。（ABC）

A、报告指挥员

B、发出紧急撤离信号

C、做好紧急避险准备

59、（第十六条）危险化学品泄漏现场警戒范围要根据（    ）等因素计算确定，并应划定重危区、轻危区、安全区。   （ABCD）

A、泄漏物质

B、泄漏量

C、风向

D、风速

E、现场可能需要疏散的人数

60、（第十六条）危险化学品泄漏现场警戒范围要根据泄漏物质、泄漏量、风向、风速等因素计算确定，并应划定（    ）。  （BCD）

A、致死区

B、重危区

C、轻危区

D、安全区

61、（第十六条）在高速公路上实施警戒时，来车方向200米、500米处必须安排人员利用（    ）进行警示提醒。  （AC）

A、灯光

B、手语

C、旗语

D、喇叭

62、（第十七条）进入浓烟、高温、有毒等危险区域侦察时，侦察人员应做到（    ）。（ABCD）

A、正确选择侦察路线

B、确定撤离方式

C、明确联络信号

D、必须使用水枪进行掩护

E、如果着火物质有毒可不使用水枪掩护

63、（第十七条）进入密闭区域侦察时，正确的做法是（    ）。 （ABD）

A、测试门窗温度，判别轰然风险

B、在侧面缓慢开启门、窗，同时采取限位措施

C、迅速开门判别是否存在火源

D、视情向门、窗内射水，防止发生轰然伤人

64、（第十八条）利用地形、地物，依托（    ）等设置水枪（炮）阵地。  （ABCD）

A、防火墙

B、防火门

C、窗

D、承重构件

65、（第十八条）利用拉梯在窗口、阳台设置阵地时，角度不得过陡，确保拉梯接触点的稳定性。要（    ），拉梯上端必须高出窗口、阳台2个以上梯蹬，梯上最多不得超过2人，并采取固定措施。  （ABCD）

A、避开喷火的阳台正面

B、避开冒烟的阳台正面

C、避喷火的窗口正面

D、避开冒烟的窗口正面

66、（第十八条）分水器、水枪阵地应当设置在（     ），且相对安全的位置。 （ABCE）

A、便于观察

B、便于进攻

C、便于转移

D、便于靠前

E、便于撤离

67、（第十八条）严禁在（    ）等结构不牢、风险较大的位置设置水枪阵地。  （ABCDE）

A、轻质屋顶

B、墙头

C、雨棚、遮阳棚

D、可燃油气罐上部

E、卧式储罐的两端

68、（第十八条）大跨度钢架结构厂房、库房着火，必须在确认（    ）或（    ）后，方能深入内部设置水枪阵地。  （AB）

A、无倒塌风险

B、实施结构冷却

C、完全排烟

D、温度下降到100摄氏度以下

69、（第十八条）有关水枪设置和水枪手要求正确的是（    ）。  （ABCD）

A、水枪后应留有10米左右的机动水带

B、水枪手位于两侧站立

C、身高矮的在前，以便战斗员及时发现异常、快速移动位置躲避风险。

D、水枪手后方不得站人或拥挤，便于快速撤离。

70、（第十八条）地面进攻时，分水器阵地通常设置在火势蔓延方向的下风、侧下风室外，有（   ）等安全风险时应保持足够的安全距离。   （ABC）

A、强辐射

B、浓烟

C、倒塌

D、微风

E、天气寒冷

71、（第十八条）下列说法正确的是（    ）。  （ABCD）

A、利用拉梯在窗口、阳台设置阵地时，角度不得过陡，确保拉梯接触点的稳定性。

B、转移阵地或调整作战力量时，必须考虑整个作战部署的协调统一，防止因局部力量调整，影响其他作战阵地安全，每次转移阵地或调整作战力量时必须立即检查清点人员，并做好防护工作。

C、楼层进攻时，分水器阵地通常设置在主入口处，燃烧层高于6层的一般设置在下一层或下两层楼梯间。

D、分水器后干线水带垂直铺设时，应对分水器进行固定。

72、（第十九条）作战进攻时，必须选择正确的：（     ）。  （ABCD）

A、喷射器材

B、药剂

C、进攻路线

D、射水（射流）方式。

73、（第十九条）扑救带电灭火时，应当按照带电灭火的要求，严禁（     ）下内攻灭火，若使用直流水灭火时应当采用点射方式，保持水枪有效接地。  （AB）

A、接触裸露电线、电器开关

B、站立在电气开关或在电线下方

C、穿戴绝缘服

D、现场切断电源情况下

74、（第十九条）扑救高温、高压容器设备火灾，或大跨度钢架结构厂房、库房火灾，以及长时间燃烧的建筑火灾时，必须减少前方作战人员，优先使用（     ）大流量喷射器实施冷却、阻击、灭火，避免人员近距离作战。   （ABD）

A、带架水枪

B、移动炮

C、直流水枪

D、遥控水炮

75、（第十九条）严禁用（    ）扑救遇湿易燃、易爆物质火灾，严禁使用直流水扑救可燃粉尘、强腐蚀性物质火灾，或冲击炼铁炉内钢水等超高温物质，防止引发爆炸或火势蔓延扩大。  （AD）

A、水

B、干粉

C、沙土

D、泡沫

76、（第十九条）采用窒息法灭火时，必须确认(      )已撤离。  (AC)

A、封堵空间人员

B、隔壁建筑的群众

C、灌注空间人员

D、宠物

E、空间内的无人车辆

77、（第十九条）在进入室内等场所灭火进攻时，应（    ）。  （ABCD）

A、预先熟悉撤退路线

B、进入时在门、窗一侧低姿缓慢开启门窗

C、采取限位措施，也可边射水边开启门窗，防止门、窗开启瞬间发生轰燃、回燃、爆燃伤人

D、高层建筑还应防止穿堂风挟烟火伤人

78、（第十九条）进入猛烈燃烧的室内，应注意射流方式和站立位置，防止热烟气反扑伤人，可（    ）。（AB）

A、在门口向顶部射水后退出关门，如此反复

B、采用A类泡沫控火降温

C、待窗户冷却降温后再进行灭火

D、快速开启门窗

79、（第十九条）在存有倒塌危险的区域进行灭火进攻时，不得用直流水枪、水炮冲击（     ）等。    （ABCD）

A、柱

B、梁

C、墙

D、承重结构

80、（第十九条）屋顶行进时，应沿（    ）等处行走，坡面较大或结冰湿滑时，利用安全绳保护，做好防滑措施。  （ABCE）

A、梁

B、卯

C、轻质木板面

D、檐

E、承重结构

81、（第十九条）在地质灾害现场救援时，要事先（    ），在靠近远离山体的道路一侧行进，严防发生次生灾害造成人员伤亡。   （ABCD）

A、设置观察哨

B、制定紧急撤离方案

C、统一撤离信号

D、明确撤退路线

E、收整器材装备

82、（第十九条）进入房屋倒塌等灾害现场开展救援时，应当选择（    ）的路线进入，视情对沿线结构进行支撑加固。  （ABD）

A、建筑构件牢固

B、受破坏程度小

C、距离远

D、距离近

83、（第十九条）进入积水区域时应探测积水深度，避开（    ）等低洼区域。 （ABC）

A、坑

B、沟

C、井

84、（第十九条）进入可燃有毒气体泄漏区域时，应从上风方向进入，必须使用（    ）等出水掩护。 （BCD）

A、直流水枪

B、喷雾水

C、屏风水枪

D、水幕水带

85、（第二十条）在进入浓烟、高温或者有毒区域搜救人员时，要在水枪冷却掩护或者驱散稀释措施的配合下行动。救援人员要携带（     ）用于救助和保护被困人员。  （ABD）

A、救生担架

B、一次性防毒面具

C、口罩

D、其他呼吸保护器具

86、（第二十条）绳索在接触建（构）筑物的转角处可使用（    ）等进行保护，并在绳索救助系统额定荷载范围内使用。   （ABC）

A、墙角保护器

B、护垫

C、护具

D、薄牛皮纸

87、（第二十条）在高空利用绳索、软梯、缓降器救人或者自救时，固定点必须牢固，必须设置不少于2 处固定支点；必须使用安全绳对（    ）进行保护。  （AB）

A、救援人员

B、被救人员

C、地面驾驶员

D、地面指挥员

88、（第二十条）（使用举高消防车救人时：（    ）。    （BCD）

A、必要时，工作平台内使用两节拉梯、挂钩梯联用救人。

B、工作平台严禁超载，平台上人员必须进行固定防护；

C、禁止在工作平台内使用两节拉梯等无自身固定的延伸装置救人。

D、大风时应拉好浪风绳保护。

89、（第二十条）倒塌、交通事故等现场救人时，应对伤者（   ）。  （ABCD）

A、进行固定

B、对尖锐部位进行包裹保护

C、搬运过程中保持头高脚低

D、必要时在现场医护人员指导配合下实施固定、搬运等，防止二次伤害。

90、（第二十条）抢救自杀者、精神病患者、醉酒者、攻击性动物时，必须请求（     ）配合救助，同时加强个人防护、做好避险准备，防止自身受到伤害。    （ABD）

A、公安部门

B、医疗部门

C、环保部门

D、动物管理部门

91、（第二十条）抢救人员时，（    ）。   （BCD）

A、要把被救者放在第一位，情况紧急时可以减少消防员安全防护措施

B、要冷静处置、严密组织、落实防护要求

C、要积极与被救者沟通，告知救援流程和注意事项，稳定其情绪

D、要加强对其安全保护，严防情急忙乱、简化程序或违规救援造成人员伤亡

92、（第二十一条）有关排烟降毒正确的是：（    ）。  （ABCDF）

A、应全程注重排烟降毒，现场浓烟、有毒、易燃气体集聚，有迷失、窒息、中毒、爆炸危险时，应首先开展排烟降毒。排烟降毒时，必须充分考虑烟雾、气体流向，合理选择进风口、排烟口和驱散方向。

B、操作人员应充分做好个人防护，视情设置水枪进行掩护。

C、有毒烟气必须向下（侧）风方向排放，并提前疏散可能受到烟雾威胁的人员。

D、排烟路径或排烟口不得危及作战阵地，参战人员不得随意穿越或靠近。

E、在易燃易燃易爆场所通常使用常规普通机动排烟机、电动排烟机。

F、要时刻管控或掌握泄漏物资流向、泄漏范围，防止有毒、易燃等物资扩散、流入下水道或其他危险区域，造成污染或引发爆炸等次生灾害。

93、（第二十二条）疏散物资的要求正确的是（   ）。    （ABCDFG）

A、疏散物资必须在单位负责人或者技术人员的配合下有序进行。

B、视情利用铲车等机械车辆提高疏散效率，对疏散出的物品指定专人看护。

C、判定物资存放区域建筑结构安全方可实施疏散作业。

D、利用铲车等大型机械进行疏散时，要充分考虑建筑结构承受能力，且不得触碰承重构件。

E、疏散易燃、易爆、腐蚀性物品时，应将不同种类的物资尽量放在一起，便于看护，防止丢失。

F、科学确定疏散进出线路和疏散物资先后顺序，避免现场车辆、人员交织形成不安全因素。

G、疏散压缩气体钢瓶，必须充分冷却，并在水枪掩护下进行。

94、（第二十二条）疏散易燃、易爆、腐蚀性物品时，应（    ）。  （BCD）

A、集中堆放在一起

B、分类放置

C、划出警戒区域，设置相应警示标志

D、禁止无关人员靠近

95、（第二十二条）疏散出来的物品必须检查（    ）。  （ABC）

A、是否夹带火种

B、是否安全稳定

C、搬运方法是否得当

D、物品的业主归属权

96、（第二十三条）使用锤、斧、挠钩等器材破拆时（     ）。 （AB）

A、必须检查连接是否牢固

B、破拆时必须保持身体重心稳定，防止摔伤

C、应当在破拆点涂抹润滑油，易于破拆

D、易燃易爆场所破拆应当使用铁质器具

97、（第二十三条）牵引吊升作业时（    ）。  （ABCD）

A、不得超角度、超限重操作，防止起吊器材侧翻。

B、吊臂及转移线路下方严禁站人。

C、吊索与被吊升物体必须连接牢固，必要时采取防滑措施，起吊过程中保持重心稳定。

D、起吊可燃物质或现场发生可燃物质泄漏时，必须持续对吊索进行出水防护，防止产生火花引发燃烧爆炸。

98、（第二十三条）破拆门窗玻璃时（    ）。  （ABC）

A、必须站在门窗侧面，从玻璃上方一角开始破拆。

B、从破拆处进出时，必须清除残留的玻璃碎片。

C、不准随意破拆高处玻璃幕墙，必须实施破拆时，应及时在地面划出警戒区域，并派专人进行警戒提示。

D、只要保证破拆速度，破拆点、破拆方法不限。

99、（第二十三条）下列有关起重破拆说法正确的是（    ）。  （ABE）

A、使用大型机械进行破拆时，要划出警戒区域，安排专人指挥引导，并设置安全员。

B、一般不得破拆建筑承重构件，必须破拆时，应采取支撑加固等相应的安全防护措施。

C、在有燃烧爆炸危险的场所进行起重破拆作业时，必须使用无火花工具，或采取有效防爆措施，并使用直流水枪进行掩护。

D、因救人需要，破拆车辆时，应优先剪切安全气囊。

E、不得轻易破拆应力不均部位，必须破拆时，应科学评估，做好应力平衡措施，严防破拆过程中弹射、突然撕裂等伤人。

F、高处破拆时，应及时将破拆物抛向地面。

100、（第二十三条）下列有关起重破拆说法正确的是（    ）。  （BCD）

A、一般可以破拆建筑承重构件。

B、在有燃烧爆炸危险的场所进行起重破拆作业时，必须使用无火花工具，或采取有效防爆措施，并使用喷雾（开花）水枪进行掩护。

C、高处破拆时，不得将破拆物抛向地面。破拆完毕后，应对破拆口尖锐部位进行处理，收整归拢破拆碎片。

D、破拆车辆时应进行固定，防止溜车、倾覆，并应避开安全气囊，或采取防范措施，防止气囊弹出伤人。

101、（第二十四条）驾驶员应与供水指挥员、分水器控制人员、水枪手保持联系，根据供水指令实施供水作业。供水时（    ）。   （BCD）

A、为确保第一时间供水，应快速加压。

B、应缓慢加压，保持水压平稳。

C、不得突然加压、超压供水。

D、遇特殊情况立即停水。

E、紧急情况下，可以超压供水。

102、（第二十四条）垂直铺设水带时（     ）。  （BCDFG）

A、必须在底层设置一道分水器。

B、必须在底层设置两道分水器。

C、使用水带挂钩、绳索、水带接口加固件等进行固定。

D、水带固定点应选在两条水带接口下端，下方不得站人。

E、水带下方可以站消防员。

F、停泵前应开启底层分水器泄压后，再缓慢停泵。

G、耦合供水时，前车先启动加压，停水时后车先减压停泵，不得急停。

103、（第二十四条）下列有关现场供水，说法正确的是：（    ）。  （ABCDE）

A、现场供水必须根据供水原则，采用正确的供水方法。

B、一般情况下应在水带线路铺设完成，分水器、水枪控制人员就位以后方可实施供水。

C、水泵出口、分水器、水枪等不得急开急关，防止水锤作用伤人。

D、水带铺设应平直、沿路边设置，跨越道路时垂直铺设，并应设置水带护桥，

E、参战人员不得站立于打圈水带之间，不得缠绕身体。

104、（第二十四条）下列有关现场供水，说法正确的是：（    ）。   （ABCDE）

A、消防车在进行高压供水时，水泵出口、分水器、水带接口附近不得站人。

B、供水流量不足时，应优先保障内攻线路、高危区域、掩护射流用水需求。

C、危险化学品处置现场车辆应停靠上风侧水源，保持足够安全距离，设置不少于2路不同来源的供水线路。

D、水带铺设应当避开玻璃幕墙下方、尖锐物质，如无法避开时，应当对水带进行遮盖或包裹，水带漏水时应及时进行包扎或调换。

E、远程供水车组铺设或收卷供水线路时，应设置专人引导指挥，确保安全。

105、下列有关关阀堵漏说法正确的是（    ）。   （ABDEF）

A、关阀堵漏应当选择精干人员，组织备用力量，必要时进行轮换作业。

B、进入易燃、易爆、有毒区域关阀堵漏时，应从上风或侧上风方向进入。

C、为了保证强度，尽量使用铁质类关阀堵漏器材工具。

D、进入压缩气体泄漏区域关阀堵漏时，必须落实防冻保护措施。

E、应避开高压泄漏口正面，堵漏时人员应从侧面或后面靠近开展作业，不得超限强行堵漏。

F、高空关阀堵漏作业时，须采取安全固定保护措施。

106、（第二十八条）放空点燃必须采取远距离点燃的方法。包括：使用(      )等，并且设置防回火装置。   （ABCDE）

A、电子打火

B、信号枪

C、“魔术棒”爆竹

D、长火炬

E、火焰喷射器

107、（第二十六条）有关输转倒罐说法正确的是（    ）。   （ABEF）

A、输转倒罐必须由专业人员操作，易燃易爆物质必须使用防爆输转设备。

B、消防员必须与输转倒罐现场保持一定的安全距离，并对作业人员进行保护。

C、实施易燃易爆物质输转倒罐时，管线、设备视情况接地。

D、实施易燃易爆物质输转倒罐时，应当在地面拖拉输转倒罐器材。

E、实施输转倒罐，必须进行现场监护，非禁水区域应利用喷雾水或水幕实施保护。

F、有毒物质输转时必须密闭储存，严格洗消后转运，交由专业机构处理。

108、（第二十七条）以下有关洗消处理说法正确的是：（     ）。   （BCDEF）

A、在有毒有害物质区域内作业的人员、装备器材，撤回安全区后必须进行现场洗消。

B、必须正确选择洗消剂，并按照规定比例使用。

C、要严格程序，确保洗消全面到位，时间达到规定要求，重度污染要延长洗消时间、增加洗消次数。

D、有毒有害物质沾染皮肤时，应立即去除衣物，用大量的水进行冲洗15分钟，并彻底洗消，情况严重或沾染强腐蚀性和剧毒物质必须及时就医。

E、冲洗及洗消后的污水要妥善处理，防止造成二次污染。

F、对眼睛等特殊部位进行洗消时，应洗消充分，必要时相互协助或由专业人员负责实施。

109、（第二十七条）以下有关洗消处理说法正确的是：（     ）。   （ABDE）

A、在有毒有害物质区域内作业的人员、装备器材，撤回安全区前必须进行现场洗消。

B、在清理可燃液（气）体、有毒物品泄漏现场时，必须检查窨井、暗沟、低洼处等有无残留物。必要时，进行冲洗，并注意水流方向。

C、冲洗及洗消后的污水应就地排放。

D、使用洗消帐篷进行洗消时，必须调节好水温；使用水枪进行洗消时，应当防止水流冲击伤人。

E、救援结束后，应适时组织染毒区域内人员进行身体检查，必要时主动服用解毒药品。

110、（第二十八条）担负放空点燃人员要专业精干，（     ）。  （ABC）

A、必须事先确定好紧急撤离路线、方式

B、必要时设置掩体

C、组织水枪实施掩护

D、必须由消防部门人员操作

111、（第二十八条）放空点燃必须从（    ）方向接近，并保持足够的安全距离。  （AB）

A、上风

B、侧上风

C、下风

D、侧下风

112、（第二十九条）以下有关紧急撤离说法正确的是：（    ）。   （ABCD）

A、在开展作战行动前，要明确紧急撤离的信号、撤离路线，并在安全区域选择集合地点，发现险情，应立即发布撤离信号，组织撤离行动。

B、指挥员和安全员必须密切观察现场情况，发现险情或接到险情报告及时发出撤离信号。

C、其他人员发现险情时，必须立即报告、示警。

D、明确撤离要求，特别紧急情况下，应当放弃车辆和器材徒手快速撤离。

113、（第二十九条）以下有关紧急撤离说法正确的是：（      ）。   （ACDE）

A、提前清除紧急撤离线路上的障碍，在油罐区防护堤内等危险区域作业时，提前设置利于快速撤离的各种设施，确定防爆掩蔽体，确保一旦接到撤退命令，快速有序撤离。

B、其他人员发现险情时，应当紧急撤离，视现场情况确定是否报告、示警。

C、遇爆炸等危险征兆来不及撤离时应就近卧倒，头向外、脸向下，匍匐撤离或依托掩体避险。

D、在高层建筑等复杂场所作业时，分层分区设置人员接应点，确保人员快速有序撤离。

E、发出紧急撤离信号后，中队指挥员要立即在集合地点清点人员，并向指挥部报告，研究新的对策措施。

114、（第三十条）使用通信导向绳时，（    ）。   （ABC）

A、绳索释放不宜太长

B、拐角转弯不能过多

C、在拐角处设立保护点

D、必须使用发光类导向绳

115、（第三十条）常规通信器材失效时，应充分利用（    ）等方式，约定通信信号和联络方式，建立紧急通信渠道。   （ ABC ）

A、声

B、光

C、手势

D、以上都不是

116、（第三十条）以下有关通信联络说法正确的是：（    ）。   （BCD）

A、易燃易爆场所，应当使用非防爆型通信器材。

B、救援现场必须正确使用通信器材，灵活选择联络方式，确保通信畅通。

C、在地下建筑等信号盲区，应架设中继台。

D、在噪音较大的现场，应使用骨传导耳机。

117、（第三十一条）检查危险化学物品泄漏情况，防止发生（    ）伤害事故。  （ABCD）

A、复燃

B、爆炸

C、中毒

D、腐蚀

118、（第三十一条）以下有关现场清理说法正确的是（    ）。   （ABD）

A、清理现场时，必须克服麻痹思想，有毒有害烟气、物质未彻底清除前，不得脱卸个人防护装备，防止发生意外伤害，

B、必须注意观察建筑物上方建筑构件和高空坠落物，观察砖墙、楼板和钢筋已经裸露的水泥柱的稳定性，防止发生垮塌伤害事故，必要时主动拆除排险。

C、楼梯间、走道、外墙处烧损电线一般会烧断，不会带电，一般不需要切断进户线路。

D、撤离现场时，必须清点人员和器材。

119、（第三十一条）以下有关现场清理说法正确的是（    ）。  （ABC）

A、清理时减少内部人员，并注重时效性，加快进程，最大限度避免风险。

B、检查煤气管道、液化气瓶的泄漏情况，防止发生爆燃伤人事故。

C、检查危险化学物品泄漏情况，防止发生复燃、爆炸、中毒、腐蚀伤害事故。

D、收整器材时，可以拖拽，必要时从高处抛掷。

120、（第三十一条）以下有关现场清理说法正确的是（    ）。   （ABDE）

A、高温容器、罐体应持续冷却直至常温，未充分冷却前，不得搬运、移动。

B、避免在泡沫覆盖区域行走奔跑，防止复燃。灭火后仍存大量易燃液体时，应输转妥处。

C、清理时应多安排内部人员，以提高清理的时效性。

D、收整器材时，严禁强行拖拽，禁止从高处抛掷。

E、就近利用市政水源为消防车水箱装水，无市政水源时应将罐内余水放空，防止行车侧翻事故。

121、（第三十二条）进入有爆炸危险的场所，应尽可能保持低姿状态，依托（    ）等地形、地物作为掩护。   （ABCD）

A、堤坝、土坡

B、坑凹

C、承重墙、墙角

D、柱及大型物件

122、（第三十二条）以下有关爆炸处置正确的是（    ）。  （BCE）

A、密切观察存有爆炸危险的现场情况，增加一线作业人员，保持足够安全距离，发现危险征兆应迅速撤离。

B、处置危险化学品灾害事故，或有燃气泄漏的灾害现场，应严防爆炸伤人。

C、靠近可燃物泄漏且未起火的现场，应注意观察和侦检，不得盲目选择行车路线，防止驾车误入泄漏区域。

D、在扑救锂电池火灾时，应在厂方技术人员指导下进行，要掌握生产存放场所性质，单个容量、总存量，存储库是否有泄压功能，出水时优先应使用水枪，指战员应提升防护等级并保持足够安全距离。

E、可燃气体、易燃液体泄漏及粉尘扩散可能波及的区域（尤其是下风和侧下风方向）必需消除一切火种，切断电源，消除静电，严禁使用非防爆器材，行动时要注意防止撞击产生火花。

123、（第三十二条）以下有关爆炸处置正确的是（    ）。   （ABD）

A、严禁在可燃气体、易燃液体蒸气泄漏区域内的门窗正面泄压口，下水井、电缆井、煤气井等部位的上方及周围站立，以防爆炸造成伤亡。

B、避免在覆盖泡沫的流淌液体中走动，禁止跑动，防止破坏覆盖层加速液体蒸发。

C、受火势威胁的装置、压力容器等，必须进行冷却保护。冷却时，站立于罐体两头，减少超压爆炸伤人。

D、粉尘沉积的场所严禁使用直流射流或奔跑，防止引起粉尘飞扬增加爆炸危险。

124、（第三十二条）以下有关爆炸处置正确的是（    ）。   （ABD）

A、对于能够发生化学反应的危险化学品，要采取隔离措施。受火势威胁的装置、压力容器等，必须进行冷却保护。冷却时，严禁站立于罐体两头，防止两头连接处超压爆炸伤人。

B、在扑救锂电池火灾时，应在厂方技术人员指导下进行，要掌握生产存放场所性质，单个容量、总存量，存储库是否有泄压功能，出水时优先应使用移动水炮，指战员应提升防护等级并保持足够安全距离。

C、粉尘沉积的场所应当使用直流射流或奔跑。

D、密切观察存有爆炸危险的现场情况，减少一线作业人员，保持足够安全距离，发现危险征兆应迅速撤离。

125、（第三十三条）以下有关中毒说法正确的是（    ）。  （ACDE）

A、进入有烟气、固体粉尘、异味、有毒气体泄露等有毒有害场所、区域作业时，应严防中毒。

B、着火的有毒物质被扑灭后，通常没有毒性，后续处置可以解除个人防护。

C、根据烟气、毒害品性质确定防护等级，严格等级防护措施，未采取防护措施的人员严禁进入危险区域。

D、进入有毒区域的人员必须精干，进入前应进行安全登记，编组进入，严格控制人数。

E、在洗消前，严禁与未采取防护措施的人员接触。

126、（第三十三条）以下有关中毒说法正确的是（    ）。   （ABDF）

A、严禁在有毒区域进食、饮水，以及坐、躺休息，或从事其他与抢险救援无关的事项。

B、着火的有毒物质被扑灭后，毒性可能更强，必须持续做好个人防护。

C、有毒区处置后，应对所有参战人员进行短时观察，尔后转入其他正常工作。

D、空气呼吸器报警或遇特殊情况，作战小组全体人员必须立即撤离，严禁擅自降低防护等级，强行作业。

E、进入有毒区域的人员必须精干，进入前应进行安全登记，编组进入，应尽可能多派人员。

F、从有毒区域撤出的人员、器材装备，要及时进行洗消。

127、（第三十三条）以下有关中毒说法正确的是（    ）。   （ABD）

A、指挥员、安全员应对进入有毒区域的人员实时监测，发现体力不支、精神状态下降等情况，应及时安排人员轮换。

B、在入口处应部署应急小组待命，随时做好人员紧急救助准备。

C、为切实做好战勤保障工作，可以在有毒区域进食、饮水，以备随时继续投入战斗。

D、对所有参战人员必须持续观察，必要时服用解毒药品，或就医检查。

128、（第三十四条）尽量使用（    ）、（    ）等灭火器扑救电气火灾。   （AD）

A、二氧化碳

B、泡沫灭火器

C、水基型灭火器

D、干粉

129、（第三十四条）扑救电气火灾，火势较大需用水扑救时，可用雾状水向火势（    ）射水，使用直流水灭火时应采用点射，并采取接地措施。    （ AB ）

A、上方

B、上风方向

C、下方

D、下风方向

130、（第三十四条）进入可能存在漏电危险区域的人员要穿戴（    ），避免与带电体接触。  （ABC）

A、绝缘服

B、绝缘手套

C、绝缘胶靴

D、防化服

E、防蜂服

131、（第三十五条）下列有关倒塌的说法正确的是（    ）。   （ABC）

A、严防着火建筑、堆垛，或受爆炸、地震或地质灾害影响的建（构）筑物倒塌伤人。

B、进入建筑内部前，用直流水对屋檐、屋顶等部位进行扫射，清除屋檐瓦片、屋顶构件坠落危险。

C、扑救钢结构建筑火灾时，要持续冷却钢梁和钢柱等承重结构，防止钢材在高温下强度减弱，造成坍塌。

D、扑救楼层火灾，楼层内积水较多时，一般不需排水。

132、（第三十五条）下列有关倒塌的说法正确的是（    ）。   （ACDE）

A、扑救楼层火灾，楼层内积水较多时，应组织排水，必要时在确保建筑结构安全的情况下开凿孔洞进行排水，防止楼板承载过重造成坍塌。

B、扑救钢结构建筑火灾时，通常情况下不需要冷却钢梁和钢柱等承重结构，应将主要力量部署在灭火上。

C、破拆着火建筑屋顶，或采取其他排烟措施，实施排烟散热，防止建筑结构因高温强度下降倒塌。

D、根据救援需要对危险建筑结构采取加固措施，消除倒塌风险。

E、必要时对有倒塌风险的构件进行拆除，对有塌方风险的地方进行清除开挖主动排除倒塌风险。

133、（第三十六条）进入井下、坑道作业时，要对（     ）进行支撑，严禁大型机械在周边行进，不得停靠车辆或站立大量人员。   （AB）

A、井口

B、侧壁

C、井底

134、（第三十六条）以下关于埋压说法正确的是（    ）。   （ABCDE）

A、进入或靠近存倒塌危险区域作业时，严防指战员埋压受害。

B、内攻过程中发现有倒塌征兆、埋压风险的，应及时撤离，尽量使用移动炮、带架水枪，减少人员进入。

C、危险建筑保持足够的安全距离，不要在陈旧、烧损的屋檐及窗口下方架梯。不得沿建筑底层墙边行走，必须与外墙保持足够距离，防止被高空坠物埋压砸伤。

D、山地、土堆等区域作业时，应尽量保持安全距离，安排专人观察上方滑坡、塌方迹象。

E、在存倒塌、坍塌危险区域作业时，要寻找依托牢固掩体，预防埋压伤害。

135、（第三十七条）下列有关防止坠落方面相关要求正确的是（    ）。   （ABD）

A、在开展登高作业，高空救援，进入工地等危险区域，或在视线较差、湿滑等场所行进时，应严防坠落。

B、在进行登高作业时，必须采取安全牢固的保护措施。

C、登上倾斜船体时，要紧紧抓住护栏或用绳索固定在栏杆等牢固部位。应当向船舶上层建筑大量射水，以尽可能实现快速灭火。

D、在石棉瓦、玻璃钢瓦、彩钢板等轻质屋顶上行动时，应沿有铆钉的承重部位行动，坡度较大或油腻、积水（冰、雪）时要采取防滑措施。

136、（第三十七条）下列有关防止坠落方面相关要求正确的是（    ）。   （ACD）

A、在施工现场、建筑工地行动要注意观察，谨慎行进，避开敞开式孔洞，防止踏空坠落。

B、救援人员选择使用绳索开展高空救援时，应对绳索及附件进行安全检查，选择制作不少于1个牢固的支点。

C、登上倾斜船体时，要紧紧抓住护栏或用绳索固定在栏杆等牢固部位。不得向船舶上层建筑过量射水，防止集装箱等重物滑泄引发船体倾覆。

D、跨越有缝隙的架空道路隔离带时，做好绳索保护，视情架梯通过，跨越位置应选择在事故点上风位置，避免受烟火影响。

137、（第三十九条）摘下的马蜂窝、虫巢等应：（      ）。   （ABCD）

A、在合适安全的位置用火焚烧、水淹。

B、或用蛇皮袋等牢固包装材料密闭包装转移掩埋。

C、密闭包装原则上不得开启，必须开启时应确认内部蜂虫全部灭杀，并做好个人防护和灭杀准备。

D、禁止带回营区逗弄、玩耍、取蜜等。

E、可心带回营区泡酒制作药酒。

138、（第三十九条）以下有关蜇伤说明正确的是：（    ）。 （ABCD）

A、在摘除马蜂窝等，或在马蜂、蜜蜂集中区域开展作业时，应防止蜇伤。

B、划定警戒区域，设置警戒，疏散警戒区域内无关人员，禁止无关人员或无防护人员进入警戒区域。

C、处置要采取合适的措施，干净利落，有条件的应优先采取网罩、火攻等措施，防止蜂虫大面积逃脱、飞散伤人。

D、脱卸防蜂服前，应认真检查确认无附着蜂虫方可脱卸。

E、消防员都可以参与摘除蜂窝任务。

139、（第四十条）在全面开展体能和业务训练前，要了解参训人员的（  　)　和（    ）状况，防止带伤和带情绪参训。   （AC)

A、身体状况

B、婚恋状况

C、心理状况

D、家庭状况

140、（第四十条）以下有关训练准备说法正确的是（     ）。   （ACDE）

A、在全面开展体能和业务训练前，要对参训人员进行必要的体检和心理测试。

B、严格按训练科目要求着装，身上可以携带打火机、手机、钥匙、手表、笔、刀等坚硬物品。

C、一般情况下，不安排在酷暑、严寒季节和恶劣气候条件下进行大强度、长时间的集中训练、考核。

D、在训练过程中应当根据训练科目和气候条件，严格按要求着装，做好各项防护、保障和准备工作。

E、在全面开展体能和业务训练前，要了解参训人员的身体状况和心理状况，防止带伤和带情绪参训。

141、（第四十条）在开展训练时要严格按训练科目要求着装，身上不得携带打（    ）笔、刀等与训练无关的坚硬物品。   （ABDE)

A、火机

B、手机

C、手套

D、手表

E、钥匙

142、（第四十一条）以下有关训练管理说法正确的是（     ）。   （ACD）

A、训练中要严格落实各项安全措施，遵守操作程序，合理掌握训练强度，加强保护与防护，避免事故发生。

B、根据任务需要，在寒冷的冬季，户外训练应长时间连续开展。

C、组训示范人员对安全防范方法要求要示范到位，在参训人员掌握相关动作要领后，方可实施训练。

D、根据具体情况合理安排训练强度，安排好课间休息，严禁超强度训练。

143、（第四十一条）以下有关训练管理说法正确的是（    ）。   （BCD）

A、为了确保练兵进度和成效，根据具体情况，应当经常进行超强度训练，打造消防铁军。

B、按照训练计划和步骤组织训练，先讲解后示范，先分解后连贯，从易到难，由简及繁，循序渐进，避免盲目蛮干。

C、要严格按照项目操作规程进行操作。

D、根据训练科目的危险性和危险环节，落实保护措施，保护措施不到位不得进行操作。

144、（第四十一条）以下有关训练管理说法正确的是（    ）。  （ABD）

A、训练中发现不安全因素，应及时制止，并纠正。

B、在出汗较多、身体缺水情况下，宜饮用含盐的饮料，及时补充水和盐份，防止中暑。

C、训练中发现对于一些屡教不改违反安全因素的，可不暂时制止，让他适度受伤后，以便吃一堑长一智，让训练人员长记性。

D、在寒冷的冬季，户外训练时间不宜过长，防止冻伤。

145、（第四十二条）体能训练必须遵循（    )。    （ABCD)

A、运动规律

B、循序渐进

C、高标准严要求

D、科学适度

146、（第四十二条）以下有关体能训练说法正确的是（    ）。   （ACDEF）

A、体能训练必须遵循运动规律，坚持循序渐进的原则，高标准严要求、科学适度。

B、为了体现练兵成效，应尽快加大训练强度。

C、训练中要因人而异，循序渐进，逐步加大训练强度。

D、在进行大运动量、高强度极限训练时，要做好腰、膝、腕等部位的保护工作。

E、密切观察参训人员状况，出现不适症状应立即停训，视情安排休息调整、干预治疗等措施。

F、科学安排训练计划，训练部位、科目应间隔安排，大强度训练后必须组织放松，并安排足够的恢复时间。

147、（第四十三条）有关举高车训练下列说法正确的是：（    ）。   （ABCE）

A、不得在承重能力差、周边障碍多、上空设有电线的区域开展训练。

B、操作人员必须经过相应培训，持证作业。

C、训练前必须对停车场地、周边及上空进行安全评估。

D、开展举高车训练时，可由班长在场组织，干部可不到场组织。

E、不得超载、超限训练。

148、（第四十三条）开展装备训练前，应检查器材和装备是否符合安全规定，性能是否良好等。首先要熟悉训练装备的(      )。   （ABCD)

A、技术性能

B、操作规程

C、操作要求

D、安全注意事项

149、（第四十三条）下列有关装备训练说法正确的是（    ）。   （ABCD）

A、开展装备训练前，应检查器材和装备是否符合安全规定，性能是否良好等。

B、发现问题及时解决，无法解决的要更换训练装备或调整训练内容。

C、开展举高车训练时，必须要有干部在场组织，操作人员必须经过相应培训，持证作业。

D、训练前必须对停车场地、周边及上空进行安全评估，不得在承重能力差、周边障碍多、上空设有电线的区域开展训练，不得超载、超限训练。

E、开展真人试跳救生气垫训练、测试和表演时不得嬉戏打闹。

150、（第四十四条）（    ）情况下不能进行攀登训练。  （ABCD)

A、组训人员不到位时

B、安全员不到位时

C、训练场地、器材不符合安全要求

D、防护措施不落实时

151、（第四十四条）以下（    ）情况不得徒手攀登消防梯。  （ACD)

A、二楼以上登高时，没有使用安全绳保护

B、安全绳的另一端设立了固定点固定

C、梯子未锁牢挂稳

D、安全员不到位时

152、（第四十四条）以下关于攀登训练说法正确的是（    ）。   （ACD）

A、使用消防软梯训练时，上端必须固定牢固，参训人员必须采用安全绳进行保护。

B、在消防梯上进行背负救人训练时，被救者必须采取安全绳保护，施救者视情决定是否采取安全绳保护。

C、攀岩（楼）训练时，地面应当有保护垫，保护人员应该与岩（楼）保持一定的安全距离；

D、收放绳索时，要控制绳索速度和长度。

153、（第四十五条）承载的绳索在接触建（构）筑物的转角处必须设置（    ）。   （CD)

A、三脚架

B、主锁

C、护垫

D、护具

154、 （第四十五条）利用绳索下滑训练时，必须控制下滑速度，严禁（    ）；应在着地处设置缓冲垫。   (AC)

A、急降

B、下滑

C、急停

D、索降

155、（第四十五条）绳索训练时，操作人员应对（    )等装备进行认真检查，确认锁定无误、穿戴正确后，方可实施操作。  (AB)

A、安全钩

B、安全吊带

C、消防车

D、空气呼吸器

156、(第四十六条)组织翻越板障训练时，参训人员必须戴头盔 ，并应对（   ）进行防护。  (BC)

A、颈椎

B、肘关节

C、膝关节

D、腰椎

157、(第四十六条)要检查板障性状，重点检查木板是否（    ）等。   (ABC)

A、腐朽

B、松动

C、有无木刺

D、褪色

158、(第四十六条)组织翻越板障训练时，要认真检查器材和场地，充分组织人员热身运动（    ）。(ABCD)

A、翻越障碍训练时，必须设置缓冲垫，在落点及翻越障碍两侧安排专人保护。

B、保持训练场地和翻越设施清洁干燥，严禁在雨天或湿滑状态下安排翻越训练。

C、参训人员必须戴头盔，并应对肘关节、膝关节进行防护。

D、要检查板障性状，重点检查木板是否腐朽、松动，有无木刺等。

159、(第四十七条）训练前，检查出水器材性能，(     )明显的器材装备不得用于出水训练。   (AB )

A、磨损严重

B、性能下降

C、完整好用

D、性能良好

160、(第四十七条）实施供水作业时，（    ）附近不得站人。在营区以外道路、场地开展出水训练时，训练区域必须采取警戒措施，与周边行人车辆保持足够安全距离。  （ABD）

A、水泵出口

B、分水器

C、消防车

D、水带接口

161、(第四十七条）下列关于出水训练说法正确的是（    ）。   （ACDE）

A开展出水科目训练时，应严格按照项目操作规程组织实施，严禁盲目求快，野蛮施训。

B、供水压力不得超过操作规程限定数值，操作未明确压力限值的项目时，不得超过1.5兆帕。

C、训练前必须明确停水手势、旗语等信号，驾驶员应根据供水指挥员指令实施供水作业，并注意观察，发现停水信号或危险情况立即停水。

D、实施供水作业时，水泵出口、分水器、水带接口附近可以站人。

E、场地、器材出水湿滑以后，跑动、攀登时应控制速度，不具备训练基本条件时应果断停训，防止滑倒摔伤。

162、（ 第四十八条 ）模拟训练应当根据模拟的对象、环境，在确保安全的前提下进行训练。在（    ）等条件下进行模拟训练时，必须利用监控设备，随时掌握受训人员情况，防止发生意外。   (ABCDE)

A、高温

B、浓烟

C、黑暗

D、恐怖

E、噪音

163、（第四十九条）演练前，要对演练现场及用于演练的(    )等的安全性进行全面检查。   (ABC )

A、建筑

B、装置

C、车辆

D、消防车

164、（第四十九条）进入模拟(    ）中的人员，必须佩戴空气呼吸器，做好个人防护，并严格执行操作规程。    (ABCD)

A、有毒气体

B、高温

C、浓烟

D、倒塌环境

165、（第四十九条）以下有关实战演练说法正确的是（    ）。    （ABD）

A、实战演练必须根据假设的灾害事故现场特点，在单位有关技术人员的配合下，按照实战要求严密组织实施。

B、指定有经验的人员负责灾害事故场景的模拟与恢复，现场设置情况应通告演练目标单位和参加演练的人员。

C、演练前，不需要对演练现场及用于演练的建筑、装置、车辆等的安全性进行全面检查。

D、要安排人员利用技术手段对整个演练行动进行有效监控，演练中出现危险情况，要迅速做出应急处理或暂停训练，杜绝各种意外。

E、进入模拟有毒气体、高温、浓烟、倒塌环境中的人员，可以不佩戴空气呼吸器。

166、（第五十条）以下有关整理活动和讲评，说法正确的是（    ）。   （ABCD）

A、训练结束后，由组训或带训人员组织整理活动并讲评。

B、应当及时清点人员，并认真做好器材整理和放松拉伸，时间一般不得少于15分钟。

C、通过观察、沟通交流，掌握参训人员状态反应，了解掌握训练强度，作为以后确定人员训练量的参考依据。

D、要认真组织讲评，对训练中出现的安全苗头问题及隐患提出批评，倾向性问题要制定整改措施。